## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Conceituação de óleos e graxas
Importância na Engenharia Ambiental
Métodos analíticos empregados para a quantificação de óleos e graxas
Tecnologias de remoção de óleos e graxas

## Slide 3: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Conceituação de surfactantes
Importância na Engenharia Ambiental
Métodos analíticos empregados para a quantificação de surfactantes
Tecnologias de remoção de surfactantes
Comentários Finais

## Slide 4: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Definição: Conjunto de substâncias que um determinado solvente consegue extrair da amostra e que não se volatiliza durante a evaporação do solvente a 100o C
Origem: Compreendem ácidos graxos, gorduras animais, sabões, graxas, óleos vegetais, ceras, óleos minerais, etc..

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Lançamento de efluentes industriais !!
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Derramamentos provenientes de transportes terrestres, marítimos e fluviais !!

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Atividades petrolíferas !!
Indústrias petroquímicas !!
Laticínios
Matadouros !!
Frigoríficos !!

## Slide 7: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Lançamento de efluentes industriais !!
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Derramamentos provenientes de transportes terrestres, marítimos e fluviais !!

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Parâmetro | Forte | Médio | Fraco
DBO5,20 (mg/L) | 400 | 220 | 110
DQO (mg/L) | 1.000 | 500 | 250
NKT (mg/L) | 85 | 40 | 20
Nitrogênio Orgânico (mg/L) | 35 | 15 | 08
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | 50 | 25 | 12
Fósforo Total (mg/L) | 15 | 08 | 04
Sólidos em Suspensão (mg/L) Óleos e Graxas | 350 150 | 220 100 | 100 50

## Slide 9: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Óleos e Graxas (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
OG afluente (mg/L) | 44.4 | 46.3 | 55.1 | 126 | 16 | 63.2 | 171 | 67.1 | 81.8 | 130 | 10.3 | 37.2 | 4.1 | 15.3 | 12.8 | 18.6 | 17.6 | 119 | 68.5

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Inerente às atividades humanas !!
Esforços para a redução nas concentração de O&G em esgotos sanitários !!

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Lançamento de efluentes industriais !!
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Derramamentos provenientes de transportes terrestres, marítimos e fluviais !!

## Slide 12: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Importância do controle ambiental nas atividades de transporte de efluentes oleosos !!
Planos de manejo e segurança !!

## Slide 13: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Causam obstrução em redes coletoras de esgotos sanitários !!

## Slide 14: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de lançamento em redes coletoras de esgotos sanitários: 150 mg/L (Decreto Estadual 8468 (Artigo 19-A)

## Slide 15: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Causam obstrução em tubulações !!
Acúmulo em estações elevatórias de esgotos sanitários !!

## Slide 16: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Interferem nos processos de transferência de oxigênio em corpos d’água !!
Ocasionam aspectos estéticos indesejáveis em corpos d’água !!

## Slide 17: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de lançamento em corpos d’água: 100 mg/L (Decreto Estadual 8468 (Artigo 18)

## Slide 18: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Interferem nos processos de transferência de oxigênio em estações de tratamento de esgotos sanitários !!

## Slide 19: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Acidulação da amostra para quebra da emulsão
Filtração em papel de filtro auxiliado com terra diatomácea
Análise de óleos e graxas por extração líquido-líquido (Método Soxhlet) !!

## Slide 20: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Disposição do papel de filtro no cartucho de extração !!
Análise de óleos e graxas por extração líquido-líquido (Método Soxhlet) !!

## Slide 21: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Introdução do cartucho de extração do extrator
Conexão do extrator no balão de fundo chato contendo o solvente
Análise de óleos e graxas por extração líquido-líquido (Método Soxhlet) !!

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Período de extração
Tempo: 4 horas !!
Análise de óleos e graxas por extração líquido-líquido (Método Soxhlet) !!

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Evaporação do solvente
Resfriamento do balão
Pesagem !!
Análise de óleos e graxas por extração líquido-líquido (Método Soxhlet) !!

## Slide 24: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de óleos e graxas em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos físico-químicos

## Slide 25: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ÓLEOS E GRAXAS
Parâmetro | Forte | Médio | Fraco
DBO5,20 (mg/L) | 400 | 220 | 110
DQO (mg/L) | 1.000 | 500 | 250
NKT (mg/L) | 85 | 40 | 20
Nitrogênio Orgânico (mg/L) | 35 | 15 | 08
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | 50 | 25 | 12
Fósforo Total (mg/L) | 15 | 08 | 04
Sólidos em Suspensão (mg/L) Óleos e Graxas | 350 150 | 220 100 | 100 50

## Slide 27: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Óleos e Graxas (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
OG afluente (mg/L) | 44.4 | 46.3 | 55.1 | 126 | 16 | 63.2 | 171 | 67.1 | 81.8 | 130 | 10.3 | 37.2 | 4.1 | 15.3 | 12.8 | 18.6 | 17.6 | 119 | 68.5

## Slide 28: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Óleos e Graxas (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
OG efluente (mg/L) | 7 | 4.1 | 5.02 | 11.9 | 1 | 1 | 1 | 4.63 | 4.92 | 3.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.66 | 4.7 | 1.77 | 1

## Slide 29: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Remoção de Óleos e Graxas (%)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
Remoção de OG (%) | 0.84234 | 0.91145 | 0.90889 | 0.90556 | 0.9375 | 0.98418 | 0.99415 | 0.931 | 0.93985 | 0.97392 | 0.90291 | 0.97312 | 0.7561 | 0.93464 | 0.92188 | 0.91075 | 0.73295 | 0.98513 | 0.9854

## Slide 30: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de óleos e graxas em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos físico-químicos

## Slide 31: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Remoção de óleos e graxas por processos físico-químicos
Caixas separadores de gordura
Separadores API
Flotação por ar dissolvido

## Slide 32: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Remoção de óleos e graxas por processos físico-químicos
Caixas separadores de gordura
Separadores API
Flotação por ar dissolvido

## Slide 33: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Remoção de óleos e graxas por processos físico-químicos
Caixas separadores de gordura
Separadores API
Flotação por ar dissolvido

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SURFACTANTES
Definição: Compostos que reagem com o azul de metileno sob condições controladas e suas concentrações são relativas ao sulfonato de alquil benzeno linear (LAS)

## Slide 35: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SURFACTANTES
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Lançamento de determinadas classes de efluentes industriais !!

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SURFACTANTES
Esgotos sanitários apresentam concentrações de surfactantes que variam de 2,0 mg/L a 8,0 mg/L !!

## Slide 37: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Surfactantes (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
Surfactantes afluente (mg/L) | 9.6 | 11.4 | 14 | 8 | 8.6 | 9.2 | 16.8 | 10 | 12.6 | 23 | 6.8 | 5.4 | 28 | 7.2 | 19 | 12 | 9.6 | 14.8 | 11.6

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SURFACTANTES
Lançamento de águas residuárias em corpos receptores !!
Lançamento de determinadas classes de efluentes industriais !!

## Slide 39: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Problemas ambientais de ordem estética !!
Formação de espuma !!

## Slide 40: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Efeitos tóxicos sobre o ecossistema aquático !!
Eutrofização de corpos d’água

## Slide 41: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de surfactantes em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos físico-químicos

## Slide 42: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 43: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Surfactantes (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
Surfactantes afluente (mg/L) | 9.6 | 11.4 | 14 | 8 | 8.6 | 9.2 | 16.8 | 10 | 12.6 | 23 | 6.8 | 5.4 | 28 | 7.2 | 19 | 12 | 9.6 | 14.8 | 11.6

## Slide 44: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Surfactantes (mg/L)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
Surfactantes efluente (mg/L) | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.4 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.08 | 0.45 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.49 | 0.23 | 0.2

## Slide 45: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos ABC – Sabesp
Chart: Remoção de Surfactantes (%)
| jan/07 | fev/07 | mar/07 | abr/07 | mai/07 | jun/07 | jul/07 | ago/07 | set/07 | out/07 | nov/07 | dez/07 | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | 2007 | 2008
Remoção de Surfactantes (%) | 0.97083 | 0.97193 | 0.97929 | 0.97125 | 0.97209 | 0.97717 | 0.98571 | 0.96 | 0.98254 | 0.98609 | 0.96618 | 0.98519 | 0.98393 | 0.98056 | 0.98684 | 0.98667 | 0.94896 | 0.98446 | 0.98276

## Slide 46: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tecnologias de remoção de surfactantes em águas residuárias e efluentes industriais
Processos biológicos de tratamento
Processos físico-químicos

## Slide 47: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Remoção de surfactantes por processos físico-químicos
Coagulação química mediante o emprego de sais de ferro !!
Recomendável para altas concentrações de surfactantes !!

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SURFACTANTES
Método espectrofotométrico !
Requer uma curva de calibração !!
Análise de surfactantes mediante reação com o azul de metileno (surfactantes aniônicos) !!

## Slide 49: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SURFACTANTES
Reação com o azul de metileno !!
Extração com clorofórmio !!
Leitura da absorbância em 652 nm
Análise de surfactantes mediante reação com o azul de metileno (surfactantes aniônicos) !!

## Slide 50: Muito Obrigado !!!