## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3411 – TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Introdução
Concepção histórica de sistemas de tratamento de água
Padrões de potabilidade
Concepção de estações de tratamento de água
Comentários finais

## Slide 3: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Fornecer água às necessidades do homem que vive em aglomerados urbanos, em quantidade e qualidade adequadas às suas necessidades.
Saúde: Estado de completo bem estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença ou enfermidade.

## Slide 4: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Saúde Pública: Ciência e arte com o objetivo de promover saúde, de maneira ampla e irrestrita.
Saneamento: Controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o seu bem estar físico, social e mental.

## Slide 5: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANEAMENTO DO MEIO
Abastecimento de água
Coleta, tratamento e disposição dos esgotos sanitários
Drenagem e águas pluviais
Proteção contra inundações
Coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos

## Slide 6: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANEAMENTO DO MEIO
Controle de insetos e vetores
Poluição atmosférica
Higiene das habitações
Higiene industrial
Educação sanitária

## Slide 7
SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

## Slide 8: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 9
1
1. Cantareira 33,0 m3/s
2
2. Alto Tietê 15,0 m3/s
3
3. Rio Claro 4,0 m3/s
4
4. Rib. da Estiva 0,1 m3/s
5
5. Rio Grande 5,0 m3/s
6
6. Guarapiranga 15,0 m3/s
7
7. Alto Cotia 1,3 m3/s
8
8. São Lourenço 6,0 m3/s
Total: 79,4 m3/s
Região Metropolitana de São Paulo

## Slide 10: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição

## Slide 11: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
COMPORTAMENTO DE ETA’s EM RELAÇÃO A QUALIDADE DA ÁGUA
Qualidade
Tempo
Água Bruta
Padrão de Potabilidade
Água Final
ETA

## Slide 12: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Qualidade
Tempo
Água Bruta
Padrão de Potabilidade
Água Final
4.000 A.C: Documentos em sânscrito e grego recomendavam que águas impuras deveriam ser purificadas por fervura ou serem expostas ao sol ou purificadas por filtração em leitos de areia.

## Slide 13: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1.500 A.C: São apresentadas em algumas gravuras egípcias artefatos confeccionados artesanalmente com a finalidade de permitirem a separação de sólidos presentes em águas empregadas para consumo.

## Slide 14: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
500 A.C: Hipócrates, considerado o pai da medicina, recomendava a fervura e filtração da água de chuva antes do seu uso para abastecimento público.

## Slide 15: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
300 A.C a 300 D.C: Engenheiros romanos criaram os primeiros sistemas públicos para abastecimento de água e os grandes aquedutos.

## Slide 16: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 17: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
500 DC – 1.600 DC Durante este período, conhecido como a Idade Média, muito pouco foi efetuado com respeito ao desenvolvimento dos sistemas de saneamento públicos de saneamento

## Slide 18: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1676 – O inventor holandês Anton van Leeuwenhoek efetua experiências com óptica e concebe os primeiros microscópicos

## Slide 19: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Qualidade
Tempo
Água Bruta
Padrão de Potabilidade
Água Final
1804 – Construção e operação dos primeiros filtros lentos em areia para tratamento de água para abastecimento público em Paisley (Escócia)
1807 – A cidade de Glasgow (Escócia) foi uma das primeiras a distribuir água tratada por meio de tubulações

## Slide 20: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Qualidade
Tempo
Água Bruta
Padrão de Potabilidade
Água Final
1829 – Construção e operação de filtros lentos em areia para tratamento de água na cidade de Londres
Parâmetros de qualidade da água estéticos considerados: Turbidez, cor aparente e real, etc...

## Slide 21: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1854 – John Snow demonstra de modo empírico que a água é um veiculador de doenças, embora nada fosse conhecido até então acerca do mundo microbiológico

## Slide 22: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 23: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 24: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1864 – Louis Pasteur e Robert Koch propõem a teoria dos germes e derrubam a tese da geração espontânea

## Slide 25: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Evidências de John Snow - 1854
Teoria dos germes - Louis Paster e Robert Koch - 1870
Poder do cloro na ação desinfetante - Robert Koch - 1881

## Slide 26: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Primeiras aplicações do cloro como agente regular no processo de desinfecção de águas de abastecimento
Alemanha (1890)
Inglaterra - Lincon - (1905)
Estados Unidos - Chicago - (1908)

## Slide 27: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1890 a 1900 – Os maiores desenvolvimentos do processo de filtração rápida ocorreram por intermédio de Allan Hazen e George Warren Fuller

## Slide 28: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
1890 a 1900 – Os maiores desenvolvimentos do processo de filtração rápida ocorreram por intermédio de Allan Hazen e George Warren Fuller

## Slide 29: CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição
Filtração
rápida
Desinfecção
Coagulação
Floculação
Sedimentação

## Slide 30
1
1. Cantareira 33,0 m3/s
2
2. Alto Tietê 15,0 m3/s
3
3. Rio Claro 4,0 m3/s
4
4. Rib. da Estiva 0,1 m3/s
5
5. Rio Grande 5,0 m3/s
6
6. Guarapiranga 15,0 m3/s
7
7. Alto Cotia 1,3 m3/s
8
8. São Lourenço 6,0 m3/s
Total: 79,4 m3/s
Região Metropolitana de São Paulo

## Slide 31: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Parâmetros estéticos: Cor, Turbidez, etc...
Desinfecção (Água Subterrânea): 1,0 UNT em 95% das amostras
Filtração Rápida: 0,5 UNT
Filtração Lenta: 1,0 UNT em 95% das amostras
Rede de distribuição: Valor máximo de 5,0 UNT

## Slide 32: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Parâmetros estéticos: Cor, Turbidez, etc...
Cor Aparente: 15 uH (mg Pt-Co/L)
Dureza: 500 mg CaCO3/L
Ferro: 0,3 mg/L
Manganês: 0,1 mg/L
Gosto e Odor: Não objetável
Sulfato: 250 mg/L
Cloreto: 250 mg/L

## Slide 33: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Parâmetros Microbiológicos: Coliformes Termotolerantes
Água para consumo humano: Ausência em 100 ml
Água tratada no sistema de distribuição: Ausência em 100 mL

## Slide 34: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Parâmetros Microbiológicos: Coliformes Totais e Bactérias Heterotróficas
Saída do tratamento: Ausência em 100 mL
Água tratada no sistema de distribuição: Ausência em 100 mL para 95% das amostras analisadas em um mês
Água tratada: Valor inferior a 500 UFC/mL para bactérias heterotróficas

## Slide 35: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Compostos Inorgânicos
Arsênio: 10 µg/L
Chumbo: 10 µg/L
Cobre: 2,0 mg/L
Cromo: 50 µg/L
Fluoreto: 1,5 mg/L
Cádmio: 5 µg/L
Nitrato: 10 mg/L
Nitrito: 1 mg/L

## Slide 36: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Compostos Orgânicos
Benzeno: 5 µg/L
Cloreto de Vinila: 2 µg/L
Estireno: 20 µg/L
Diclorometano: 20 µg/L
1,2 Dicloroetano: 10 µg/L
1,1 Dicloroeteno: 30 µg/L

## Slide 37: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Compostos Orgânicos (Agrotóxicos)
Alaclor: 20 µg/L
Atrazina: 2 µg/L
Clordano: 0,2 µg/L
Endossulfan: 20 µg/L
Endrin: 0,6 µg/L
Benzeno: 5 µg/L
Pentaclorofenol: 9 µg/L

## Slide 38: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO No5 ANEXO XX – 11/12/2017
Compostos Orgânicos Subprodutos da Desinfecção
Trihalometanos: 100 µg/L
Ácidos Haloacéticos: 80 µg/L
Clorito: 1,0 mg/L
Bromato: 10 µg/L
Cloro residual livre: 5,0 mg/L
Cloraminas: 4,0 mg/L

## Slide 39
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos
Qualidade da água bruta

## Slide 40: TRATAMENTO CONVENCIONAL ETA GUARAÚ

## Slide 41
TRATAMENTO CONVENCIONAL
ETA TAIAÇUPEBA

## Slide 42: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 43: TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO – FILTRAÇÃO DIRETA
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 44: TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO – FILTRAÇÃO EM LINHA
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 45: Muito Obrigado !!!