## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANITÁRIA PHD 5750 – TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO OXIDAÇÃO QUÍMICA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: OXIDAÇÃO QUÍMICA
Introdução
Agentes oxidantes aplicados em Engenharia Sanitária e Ambiental
Comportamento químico do cloro em meio aquoso

## Slide 3: OXIDAÇÃO QUÍMICA
Comportamento químico das cloraminas em meio aquoso
Comportamento químico do dióxido de cloro em meio aquoso
Comportamento químico do permanganato de potássio em meio aquoso

## Slide 4: OXIDAÇÃO QUÍMICA
Comportamento químico do ozônio e peroxônio em meio aquoso
Discussão de estudo de casos
Comentários Finais

## Slide 5: CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição
Filtração
rápida
Desinfecção
Coagulação
Floculação
Sedimentação

## Slide 6
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos
Qualidade da água bruta

## Slide 7
Tratamento de Água
Qualidade da água final
Estéticamente agradável
Compostos inorgânicos
Compostos orgânicos
Sub-produtos da desinfecção
Microbiologicamente segura
Qualidade da água bruta
Qualidade da água final
Confiabilidade em processos e equipamentos
Mão de obra e pessoal
Flexibilidade operacional em lidar com mudanças na qualidade da água
Área disponível
Disposição dos resíduos (Aspectos ambientais)
Custos de operação e construção
Aspectos políticos
Qualidade da água bruta

## Slide 8: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 9: OXIDAÇÃO QUÍMICA DESINFECÇÃO

## Slide 10
No manancial
Redução pela escolha do manancial
Redução pela proteção do manancial
Na estação de tratamento
Reducão por remoção
Na estação de tratamento
Reducão por inativação
No sistema de distribuição
Reducão por proteção
Reducão do risco de catástrofe
Água desinfetada
Análise das barreiras múltiplas

## Slide 11: OXIDAÇÃO QUÍMICA E DESINFECÇÃO
Manancial
Captação
Adução de água
bruta
ETA
Adução de água
tratada
Reservação
Distribuição
Filtração
rápida
Desinfecção
Coagulação
Floculação
Sedimentação

## Slide 12: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Taxa de mortalidade de febre tifóide nos Estados Unidos da América
Fonte: Jacangelo, M. (2001)
0
5
10
15
20
25
30
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Ano
Taxa de mortalidade por 100.000 habitantes
Início do processo
de cloração
Identificação dos DBP’s
Protozoários resistentes a ação dos agentes desinfetantes convencionais

## Slide 13: SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Águas Naturais
Compostos Dissolvidos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
Compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal (Substâncias Húmicas)
Compostos orgânicos naturais subprodutos metabólicos de algas e demais microrganismos
Compostos orgânicos sintéticos, de origem antropogênica
Compostos orgânicos formados no processo de tratamento

## Slide 14: GRUPOS DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA
Bacteria
Virus
Protozoários
Giardia
Cryptosporidum
Entameoba
Microsporidium
Coxsackievirus
Hepatitis A
Reovirus
Calicivirus
Enterovirus
Adenovirus
Echovirus
Poliovirus
Campylobacter
Escherichia coli
Salmonella
Yersinia
Vibrio
Legionella
Aeromonas
Mycobacterium
Shigella
Pseudomonas

## Slide 15: CISTOS DE Giardia muris E OOCYSTOS DE Cryptosporidium parvum
Giardia (7 - 14 um )
Cryptosporidium (3 - 5 um)

## Slide 16: AGENTES OXIDANTES E SUA APLICAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Cloro (Cloro gasoso, hiploclorito de sódio e hipoclorito de cálcio)
Cloraminas
Permanganato de potássio
Dióxido de cloro
Ozônio
Peroxônio (O3 + H2O2)
Peróxido de hidrogênio

## Slide 17: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Remoção de cor real.
    Controle de gosto e odor em águas de abastecimento.

## Slide 18: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Remoção de cor real.
    Controle de gosto e odor em águas de abastecimento.

## Slide 19: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Remoção de cor real.
    Controle de gosto e odor em águas de abastecimento.

## Slide 20: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)
    Desinfecção.
    Remoção de cor real.
    Controle de gosto e odor em águas de abastecimento.

## Slide 21: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos.
    Minimização da formação de sub-produtos da desinfecção.
    Auxiliar do processo de coagulação e floculação.
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s.

## Slide 22: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos.
    Minimização da formação de sub-produtos da desinfecção.
    Auxiliar do processo de coagulação e floculação.
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s.

## Slide 23: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos.
    Minimização da formação de sub-produtos da desinfecção.
    Auxiliar do processo de coagulação e floculação.
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s.

## Slide 24: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos orgânicos sintéticos.
    Minimização da formação de sub-produtos da desinfecção.
    Auxiliar do processo de coagulação e floculação.
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s.

## Slide 25: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Controle microbiológico das unidades componentes das ETA´s.

## Slide 26: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 27: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 28: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 29: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 30: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 31: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 32: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 33: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)

## Slide 34: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 35: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 36: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 37: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 38: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 39: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 40: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 41: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE
    Oxidação de compostos inorgânicos em estado reduzido (Fe+2, Mn+2, Sulfetos, etc...)

## Slide 42: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 43: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 44: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 45: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 46: APLICAÇÃO DO CLORO COMO AGENTE OXIDANTE E DESINFETANTE

## Slide 47: AGENTES OXIDANTES NA OPERAÇÃO DE ETA’s
Técnicos
Econômicos e ambientais
Solução !!
Problemas

## Slide 48: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO NA FASE LÍQUIDA

## Slide 49
Inter-oxidação
Pré-oxidação
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Pós-oxidação
KMnO4 , Cloraminas, Cl2, ClO2 , O3, H2O2
O3, Cl2, ClO2
O3, Cloraminas, Cl2, ClO2
OXIDAÇÃO QUÍMICA E DESINFECÇÃO

## Slide 50: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO NA FASE LÍQUIDA

## Slide 51: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO NA FASE LÍQUIDA

## Slide 52: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO (CLORO GASOSO)
Propriedade | Unidade | Valor
Peso molecular | g | 70,91
Temperatura de ebulição | oC | -33,97
Temperatura de fusão | oC | -100,98
Massa específica a 15 C | kg/m3 | 1.422,4
Solubilidade em água a 15 C | g/l | 7,0
Volume específico do vapor a 0 C e 1 atm | m3/kg | 0,3112
Temperatura crítica | oC | 143,9

## Slide 53: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 54: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
Cloro Gasoso

## Slide 55: ASPECTOS QUÍMICOS DO CLORO EM MEIO AQUOSO
CLORO GASOSO
Q,Cl,0
Q,Cl
As limitações impostas pelo processo de transferência de massa do cloro da fase gasosa para a fase líquida não permite a sua aplicação na forma gasosa !!!

## Slide 56: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com a luz ultra-violeta

## Slide 57: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO

## Slide 58: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO

## Slide 59: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO

## Slide 60: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO

## Slide 61: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 62: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos inorgânicos (Fe+2, Mn+2, S-2, NO2-)

## Slide 63: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 64: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com compostos orgânicos
Reações com compostos fenólicos
Reações com substâncias húmicas

## Slide 65: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Trihalometanos
Ácidos haloacéticos
Haloacetonitrilas
Haloacetonas
Aldeídos
Hidratos de cloral
Trihalonitrometanos
Agente oxidante: Cloro e suas variantes !!!

## Slide 66: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 1,87 mg/L

## Slide 67: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 5,76 mg/L

## Slide 68: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L

## Slide 69: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 1,94 mg/L
COT Água Coagulada: 1,77 mg/L

## Slide 70: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 4,01 mg/L
COT Água Coagulada: 3,38 mg/L

## Slide 71: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 5,73 mg/L
COT Água Coagulada: 2,27 mg/L

## Slide 72: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Cantareira
COT Água Bruta: 2,39 mg/L
COT Água Coagulada: 1,10 mg/L

## Slide 73: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Alto Tietê
COT Água Bruta: 5,95 mg/L
COT Água Coagulada: 2,99 mg/L

## Slide 74: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Água Bruta: Sistema Rio Claro
COT Água Bruta: 2,29 mg/L
COT Água Coagulada: 1,10 mg/L

## Slide 75: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO E THMs

## Slide 76: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO E THMs

## Slide 77: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO E THMs

## Slide 78: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal

## Slide 79: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal

## Slide 80: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal

## Slide 81: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal

## Slide 82: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Reações com nitrogênio amoniacal

## Slide 83: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cloro Residual Livre
Cloro Residual Combinado
Demanda de Cloro
Cloro Aplicado - Cloro Residual

## Slide 84: CONCENTRAÇÃO DE AGENTES OXIDANTES
1 mol Cl2 = 1 mol HOCl = 1 mol OCL- = 1 mol NH2CL
1 mol NHCL2 = 2 moles Cl2

## Slide 85: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 86: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 87: CLORO E SUAS REAÇÕES DEMANDA DE CLORO
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 88: CLORO E SUAS REAÇÕES CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT”
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 89: CLORO E SUAS REAÇÕES CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT”
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 90: CLORO E SUAS REAÇÕES CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT”
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 91: CLORO E SUAS REAÇÕES CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT”
Nitrogênio amoniacal
Cloro aplicado
Monocloramina
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 92: CLORO E SUAS REAÇÕES CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT”
Dicloramina
Cloro aplicado
Monocloramina
Cl2/NH3-N (Base Mássica)
2
4
6
8
10
12
Zona A
Zona B
Zona C
Cl2/NH3-N: 1,0
Cl2/NH3-N: 1,5

## Slide 93: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 8,5

## Slide 94: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 7,5

## Slide 95: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” pH IGUAL A 6,0

## Slide 96: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE MONOCLORAMINA

## Slide 97: CLORAÇÃO AO “BREAK-POINT” FORMAÇÃO DE DICLORAMINA

## Slide 98: DIAGRAMA DE FORMAÇÃO DE ESPÉCIES CLORAMINADAS EM FUNÇÃO DO pH
pH
Cloro Combinado Total (%)
3
5
7
9
Monocloramina
Tricloramina
Dicloramina

## Slide 99: CLORAMINAS E SEU COMPORTAMENTO QUÍMICO NA FASE LÍQUIDA
+
+
CON’s
SPD’s
+
CON’s

## Slide 100: CLORAMINAS E SEU COMPORTAMENTO QUÍMICO NA FASE LÍQUIDA
+
+
CON’s
SPD’s
+
CON’s

## Slide 101: CLORAMINAS E SEU COMPORTAMENTO QUÍMICO NA FASE LÍQUIDA
+
+
CON’s
SPD’s
+
CON’s

## Slide 102: CLORAMINAS E SEU COMPORTAMENTO QUÍMICO NA FASE LÍQUIDA
+
+
CON’s
SPD’s
+
CON’s

## Slide 103: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Nitrosaminas
Haletos de cianogênio
Agente oxidante: Cloraminas !!!
Nitrosamina !!!

## Slide 104: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Nitrosaminas
Haletos de cianogênio
Agente oxidante: Cloraminas !!!
Haletos de cianogênio !!!

## Slide 105
Inter-oxidação
Pré-oxidação
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Pós-oxidação
KMnO4 , Cloraminas, Cl2, ClO2 , O3, H2O2
O3, Cl2, ClO2
O3, Cloraminas, Cl2, ClO2
OXIDAÇÃO QUÍMICA E DESINFECÇÃO

## Slide 106: CLORO E SUA APLICABILIDADE VANTAGENS
Baixo custo
Grande disponibilidade no mercado
Agente oxidante e desinfetante
Aplicação versátil (oxidação de ferro e manganês, remoção de cor e controle de odor e sabor)
Apresenta relativa estabilidade

## Slide 107: CLORO E SUA APLICABILIDADE DESVANTAGENS
Formação de sub-produtos da desinfecção
Apresenta riscos no manuseio de cloro gasoso
Soluções de hipoclorito de sódio apresentam instabilidade

## Slide 108: CLORAMINAS E SUA PLICABILIDADE VANTAGENS
Minimização da formação de sub-produtos da desinfecção
A monocloramina apresenta maior estabilidade na fase líquida quando comparado com o cloro livre e dióxido de cloro
Efetivo no combate a biofilmes

## Slide 109: CLORAMINAS E SUA APLICABILIDADE VANTAGENS
Pode ser considerado relativamente barato quando comparado com outros agentes oxidantes
Preparação simples e dosagem relativamente simples

## Slide 110: CLORAMINAS E SUA APLICABILIDADE DESVANTAGENS
Necessidade de instalações de armazenamento e dosagem de amônia
As cloraminas possuem menor poder desinfetante do que quando comparado com o cloro e dióxido de cloro

## Slide 111: CLORAMINAS E SUA APLICABILIDADE DESVANTAGENS
Não possuem capacidade e poder oxidante para oxidar ferro, manganês e demais espécies reduzidas
A produção de cloraminas deve ser efetuada diretamente nas dependências da ETA

## Slide 112: CLORAMINAS E SUA APLICABILIDADE DESVANTAGENS
Necessidade de um controle apurado do pH e dosagens de cloro e amônia
Possibilidade de ocorrência de nitrificação no sistema de distribuição
As dosagens de cloramina quando empregados como desinfetante situam-se entre 1,0 e 4,0 mg Cl2/L

## Slide 113: APLICAÇÃO DA CLORAMINAÇÃO EM ETA’s (CAMPINAS – SANASA)

## Slide 114: APLICAÇÃO DA CLORAMINAÇÃO EM ETA’s (CAMPINAS – SANASA)

## Slide 115: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO
KMnO4  K+ + MnO4-
MnO4- + 4H+ + 3e-  MnO2 + 2H2O
MnO4- + 8H+ + 5e-  Mn+2 + 4H2O

## Slide 116
Inter-oxidação
Pré-oxidação
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Pós-oxidação
KMnO4 , Cloraminas, Cl2, ClO2 , O3, H2O2
O3, Cl2, ClO2
O3, Cloraminas, Cl2, ClO2
OXIDAÇÃO QUÍMICA E DESINFECÇÃO

## Slide 117: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 118: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 119: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 120: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 121: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 122: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 123: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 124: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 125: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 126: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 127: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 128: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 129: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 130: PERMANGANATO DE POTÁSSIO E SUA APLICABILIDADE - VANTAGENS
Facilidade de manuseio e transporte
Agente oxidante eficaz na oxidação de ferro e manganês
Aplicação versátil
Não apresenta formação de sub-produtos

## Slide 131: PERMANGANATO DE POTÁSSIO E SUA APLICABILIDADE - DESVANTAGENS
Custo elevado
Não apresenta poder desinfetante
Deve ser aplicado somente na forma de pré-oxidação
Disponibilidade restrita
Quando dosado em excesso, pode conferir cor púrpura a água

## Slide 132: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – ETA ABV

## Slide 133
ETA ABV
Captação

## Slide 134: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – ETA ABV

## Slide 135: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – ETA ABV

## Slide 136: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – ETA ABV

## Slide 137: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – ETA ABV

## Slide 138: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – ETA ABV

## Slide 139: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – REDUÇÃO DE SPD’s
ETA Taiaçupeba

## Slide 140: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – REDUÇÃO DE SPD’s
Captação Reservatório Taiaçupeba

## Slide 141: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – REDUÇÃO DE SPD’s

## Slide 142: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – REDUÇÃO DE SPD’s

## Slide 143: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – REDUÇÃO DE SPD’s

## Slide 144: CLORO x PERMANGANATO DE POTÁSSIO – REDUÇÃO DE SPD’s

## Slide 145: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Propriedade | Unidade | Valor
Peso molecular | g | 67,45
Temperatura de ebulição | oC | 11
Temperatura de fusão | oC | -59
Massa específica a 15 C | kg/m3 | 1.640
Solubilidade em água a 15 C | g/l | 70,0
Volume específico do vapor a 0 C e 1 atm | m3/kg | 0,417
Temperatura crítica | oC | 153

## Slide 146: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
GERAÇÃO DO DIÓXIDO DE CLORO
CLORITO DE SÓDIO
GERAÇÃO “in loco”

## Slide 147: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
GERAÇÃO DO DIÓXIDO DE CLORO
CLORATO DE SÓDIO
GERAÇÃO “in loco”

## Slide 148: GERAÇÃO DO DIÓXIDO DE CLORO

## Slide 149: GERAÇÃO DO DIÓXIDO DE CLORO

## Slide 150: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
50 % a 70 %
30 % a 50 %

## Slide 151: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA 518 (MS-25/03/2004)
Compostos Orgânicos Subprodutos da Desinfecção
Trihalometanos: 100 µg/L
Clorito: 0,2 mg/L
Bromato: 25 µg/L
Cloro residual livre: 5,0 mg/L
Cloraminas: 3,0 mg/L

## Slide 152: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Clorito
Clorato
Agente oxidante: Dióxido de cloro !!!

## Slide 153: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
INTERAÇÕES: DIÓXIDO DE CLORO E CLORO LIVRE
Reação lenta !!! (Meia vida: 15 a 20 dias)

## Slide 154: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Preponderante (90 %) !!!
INTERAÇÕES: DIÓXIDO DE CLORO E CLORO LIVRE

## Slide 155
Inter-oxidação
Pré-oxidação
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Pós-oxidação
KMnO4 , Cloraminas, Cl2, ClO2 , O3, H2O2
O3, Cl2, ClO2
O3, Cloraminas, Cl2, ClO2
OXIDAÇÃO QUÍMICA E DESINFECÇÃO

## Slide 156: DIÓXIDO DE CLORO E SUA APLICABILIDADE - VANTAGENS
Alto poder desinfetante
Agente oxidante e desinfetante
Aplicação versátil (oxidação de ferro e manganês e controle de odor e sabor)
Apresenta relativa estabilidade, permitindo residuais no SDA

## Slide 157: DIÓXIDO DE CLORO E SUA APLICABILIDADE - VANTAGENS
A eficiência do dióxido de cloro não é afetado pelo pH da fase líquida
Quando produzido de forma adequada, não apresenta formação de THM’s

## Slide 158: DIÓXIDO DE CLORO E SUA APLICABILIDADE - DESVANTAGENS
Alto custo, função principalmente da matéria prima
A produção do dióxido de cloro deve ser “in loco”
O controle do processo de geração de dióxido de cloro requer grandes cuidados operacionais

## Slide 159: DIÓXIDO DE CLORO E SUA APLICABILIDADE - DESVANTAGENS
Apresenta formação de sub-produtos da desinfecção, notadamente clorito e clorato
Altos residuais de dióxido de cloro podem criar problemas de gosto e odor

## Slide 160: ESTUDO DE CASO CLORO x DIÓXIDO DE CLORO
Avaliar o comportamento do dióxido de cloro como agente oxidante no tratamento de águas de abastecimento
Comparar a eficiência do dióxido de cloro produzido a partir de diferentes matérias primas (Clorito de sódio e clorato de sódio)
Avaliar o comportamento de ambos agentes oxidantes (Cloro e dióxido de cloro) para aplicações específicas

## Slide 161: ESTUDO DE CASO CLORO x DIÓXIDO DE CLORO
Estação de Tratamento de Água do Guaraú (SABESP)
Estação de Tratamento de Água do Alto da Boa Vista (SABESP)
Estação de Tratamento de Água do Baixo Cotia (SABESP)
Estação de Tratamento de Água Iguaçu (SANEPAR)

## Slide 162: ESTUDO DE CASO CLORO x DIÓXIDO DE CLORO
Parâmetro | ETA ABV | ETA Guaraú | ETABaixo Cotia | ETA Iguaçu
pH | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 6,7
Turbidez (UNT) | 2,7 | 5,1 | 126 | 142
Cor real (UC) | 14 | 4 | 67 | 31
Coliformes fecais (NMP/ml) | 20 | 20 | 1,6.103 | 20
SST (mg/l) | 15 | 9 | 400 | 80
Alcalinidade (mg CaCO3/l) | 47 | 14 | 126 | 20
Nitrogênio amoniacal (N-NH3/l) | 0,14 | <0,1 | 11,2 | 0,15
Cloretos (mg Cl-/l) | 14 | 2,5 | 65 | 5
COT (mg/l) | 9,6 | 2,8 | 17,7 | 7,3

## Slide 163: ESTUDO DE CASO CLORO x DIÓXIDO DE CLORO
Ensaios em escala de bancada (“Jar-test”)
Simulação do comportamento hidráulico de cada ETA (Tempos de detenção hidráulico nas unidades)
Similaridade do processo de coagulação (tipo e dosagem de coagulante e pH de coagulação)
Simulação da formação de THM’s (Tempo de contato: 24 horas)

## Slide 164: ESTUDO DE CASO CLORO x DIÓXIDO DE CLORO

## Slide 165: ESTUDO DE CASO CLORO x DIÓXIDO DE CLORO
Ensaios em escala de bancada (“Jar-test”)
Cloro (Cl2)
Dióxido de cloro
Gerado a partir de NaClO2
Gerado a partir de NaClO3

## Slide 166: ESTUDO DE CASO CLORO x DIÓXIDO DE CLORO
Ensaio 1
Pré-oxidação
Cl2
Pós-oxidação
Cl2
Ensaio 2
Pré-oxidação
ClO2
Pós-oxidação
Cl2
Ensaio 3
Pré-oxidação
Cl2
Pós-oxidação
ClO2

## Slide 167: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS AGENTES OXIDANTES
Concentração residual dos agentes oxidantes na água decantada, final e após 24 horas de tempo de contato
Qualidade microbiológica da água final (Coliformes totais e fecais)
Formação de trihalometanos na água tratada (24 horas de tempo de contato)

## Slide 168: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA GUARAÚ – Pré e Pós Cloração

## Slide 169: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA ABV – Pré e Pós Cloração

## Slide 170: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA GUARAÚ – Pré (ClO2) e Pós Cloração

## Slide 171: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA GUARAÚ – Pré (ClO2) e Pós Cloração

## Slide 172: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
50 % a 70 %
30 % a 50 %

## Slide 173: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
INTERAÇÕES: DIÓXIDO DE CLORO E CLORO LIVRE
Reação lenta !!! (Meia vida: 15 a 20 dias)

## Slide 174: ASPECTOS QUÍMICOS DO DIÓXIDO DE CLORO EM MEIO AQUOSO
Preponderante (90 %) !!!
INTERAÇÕES: DIÓXIDO DE CLORO E CLORO LIVRE

## Slide 175: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA ABV – Pré (ClO2) e Pós Cloração

## Slide 176: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA ABV – Pré (ClO2) e Pós Cloração

## Slide 177: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA Iguaçu - Pós-desinfecção (ClO2)

## Slide 178: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
ETA Iguaçu - Pós-desinfecção (ClO2)

## Slide 179: ASPECTOS QUÍMICOS DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Propriedade | Unidade | Valor
Peso molecular | g | 48
Temperatura de ebulição | oC | -111,9
Temperatura de fusão | oC | -192,5
Massa específica a -183 C | kg/m3 | 1.574
Solubilidade em água a 20 C | mg/l | 12,07
Volume específico do vapor a 0 C e 1 atm | m3/kg | 0,464
Temperatura crítica | oC | -12,1

## Slide 180: ASPECTOS QUÍMICOS DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
O3
REAÇÃO DIRETA
REAÇÃO INDIRETA
O3 + M
P
O3 + OH-
OH
OH + M
P

## Slide 181: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM MEIO AQUOSO
Propriedade | Unidade | Valor
Peso molecular | g | 34,02
Temperatura de ebulição | oC | 114
Temperatura de fusão | oC | -52
Massa específica (50%) | kg/m3 | 1.200
Solubilidade em água a 20 C | mg/l | Infinita
As soluções comerciais de Peróxido de Hidrogênio são geralmente comercializadas contendo 20% a 50% expresso como massa/massa !!!

## Slide 182: ASPECTOS QUÍMICOS DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM MEIO AQUOSO

## Slide 183: ASPECTOS QUÍMICOS DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
O3
Precursores
orgânicos
Aldeídos e orgânicos oxidados
Br-
HOBr/OBr-
Precursores
orgânicos
DBP
bromados
NH3
NH2Br,NHBr2
O3+OBr-
BrO3-

## Slide 184: ASPECTOS QUÍMICOS DO OZÔNIO EM MEIO AQUOSO
Br-
O3
O3
OBr-
BrO2-
BrO3-
O3
O3
Br
OH
BrO
O3
BrO2-
BrO3-
O3
HOBr/OBr-
OH
BrO
BrO2-
BrO3-
Direto
Indireto/Direto
Direto/Indireto

## Slide 185: PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA 518 (MS-25/03/2004)
Compostos Orgânicos Subprodutos da Desinfecção
Trihalometanos: 100 µg/L
Clorito: 0,2 mg/L
Bromato: 25 µg/L
Cloro residual livre: 5,0 mg/L
Cloraminas: 3,0 mg/L

## Slide 186: FORMAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA DESINFECÇÃO
Bromato
Aldeídos
Cetonas
Ácidos carboxílicos
Agente oxidante: Ozônio !!!

## Slide 187
Inter-oxidação
Pré-oxidação
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Pós-oxidação
KMnO4 , Cloraminas, Cl2, ClO2 , O3, H2O2
O3, Cl2, ClO2
O3, Cloraminas, Cl2, ClO2
OXIDAÇÃO QUÍMICA E DESINFECÇÃO

## Slide 188: OZÔNIO E SUA APLICABILIDADE VANTAGENS
Agente desinfetante mais poderoso do que o cloro, cloraminas e dióxido de cloro
Elevada capacidade de oxidação de ferro e manganês
Efetivo no controle de gosto e odor em águas de abastecimento

## Slide 189: OZÔNIO E SUA APLICABILIDADE DESVANTAGENS
Alto custo de implantação das unidades de ozonização e de geração de O3
Não permite a formação de concentrações residuais
Permite a formação de DBP’s, que devem ser controlados

## Slide 190: PARTES CONSTITUTIVAS DE UM SISTEMA DE OZONIZAÇÃO

## Slide 191: CLASSIFICAÇÃO DOS REATORES EM FUNÇÃO DO ESCOAMENTO GÁS-LÍQUIDO

## Slide 192: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 193: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 194: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 195: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 196: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 197: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 198: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 199: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 200: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 201: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 202: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 203: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 204: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 205: CONTROLE DE GOSTO E ODOR ESTUDO DE CASO - ETA ABV

## Slide 206: Muito Obrigado !!!