## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Conceitos Básicos: Lei de Dalton
Constante de Henry
Parâmetro: Oxigênio Dissolvido
Equação de Transferência de Massa

## Slide 3: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Parâmetro: Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda bioquímica de oxigênio carbonácea e nitrogenada
Equação de Streeter-Phelps
Comentários Finais

## Slide 4: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Volume conhecido igual a V
Pressão total conhecida igual a P
Conteúdo composto por j gases, n1, n2,...nj
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 5: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Conceito de pressão parcial
n1= número de moles do gás
R= constante universal dos gases
T= temperatura em K
V= volume total do sistema
Gás 1

## Slide 6: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Conceito de pressão parcial
Gás 2
n2= número de moles do gás
R= constante universal dos gases
T= temperatura em K
V= volume total do sistema

## Slide 7: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Conceito de pressão parcial
Gás 3
n3= número de moles do gás
R= constante universal dos gases
T= temperatura em K
V= volume total do sistema

## Slide 8: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Pressão parcial e fração molar
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 9: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Em um reator contendo N gases, cada gás exerce a mesma pressão como se este estivesse isoladamente no mesmo reator
A pressão de cada gás, portanto, é função unicamente do seu número de moles presente no reator
Estas pressões individuais são denominadas pressões parciais
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 10: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE HENRY
Oxigênio Dissolvido
Água
Atmosfera
Pressão parcial de O2 constante
O2(g)
O2(l)

## Slide 11: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE HENRY
Concentração de A na fase líquida: mg/l, moles/l, fração molar, etc...
Concentração de A na fase gasosa: mg/l, mg/m3, atm, moles/m3, fração molar
Água
Atmosfera
A (g)
A (l)

## Slide 12: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE HENRY
Água
Atmosfera
A (g)
A (l)

## Slide 13: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONSTANTES DE HENRY
Composto | H (m3/m3) 20o C
Metano | 28,7
Oxigênio | 32,5
Ozônio | 3,77
Dióxido de enxofre | 0,0287

## Slide 14: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONSTANTES DE HENRY
Composto | H (m3/m3) 20o C
Amônia | 0,000574
Dióxido de carbono | 0,114
Cloro | 0,442
Dióxido de cloro | 0,0408
Sulfeto de hidrogênio | 0,389

## Slide 15: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Oxigênio dissolvido de saturação

## Slide 16: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
O valor do oxigênio de saturação depende:
  Temperatura da fase líquida
  Pressão parcial do O2 na atmosfera (altitude)
  Características da fase líquida (concentração de SDT)

## Slide 17: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939

## Slide 18: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
O valor do oxigênio de saturação depende:
  Temperatura da fase líquida
  Pressão parcial do O2 na atmosfera (altitude)
  Características da fase líquida (concentração de SDT)

## Slide 19: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939
Altitude= 800 m e S=0 | 11.9201 | 11.6133 | 11.3198 | 11.0388 | 10.7697 | 10.5118 | 10.2646 | 10.0275 | 9.7999 | 9.5814 | 9.3715 | 9.1696 | 8.9755 | 8.7886 | 8.6087 | 8.4353 | 8.2681 | 8.1067 | 7.9509 | 7.8004 | 7.655 | 7.5142 | 7.378 | 7.246 | 7.118 | 6.9939 | 6.8734 | 6.7564 | 6.6426 | 6.5319 | 6.4241 | 6.3192 | 6.2168 | 6.117 | 6.0195 | 5.9243 | 5.8312 | 5.7401 | 5.651 | 5.5636 | 5.478 | 5.394 | 5.3115 | 5.2305 | 5.151 | 5.0727 | 4.9957

## Slide 20: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
O valor do oxigênio de saturação depende:
  Temperatura da fase líquida
  Pressão parcial do O2 na atmosfera (altitude)
  Características da fase líquida (concentração de SDT)

## Slide 21: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939
Altitude= 800 m e S=0 | 11.9201 | 11.6133 | 11.3198 | 11.0388 | 10.7697 | 10.5118 | 10.2646 | 10.0275 | 9.7999 | 9.5814 | 9.3715 | 9.1696 | 8.9755 | 8.7886 | 8.6087 | 8.4353 | 8.2681 | 8.1067 | 7.9509 | 7.8004 | 7.655 | 7.5142 | 7.378 | 7.246 | 7.118 | 6.9939 | 6.8734 | 6.7564 | 6.6426 | 6.5319 | 6.4241 | 6.3192 | 6.2168 | 6.117 | 6.0195 | 5.9243 | 5.8312 | 5.7401 | 5.651 | 5.5636 | 5.478 | 5.394 | 5.3115 | 5.2305 | 5.151 | 5.0727 | 4.9957
Altidude=800 m e Cl=5.000 mg/L | 11.218 | 10.9353 | 10.6646 | 10.4054 | 10.157 | 9.9188 | 9.6904 | 9.4712 | 9.2607 | 9.0584 | 8.864 | 8.677 | 8.4971 | 8.3238 | 8.1568 | 7.9958 | 7.8406 | 7.6906 | 7.5458 | 7.4059 | 7.2705 | 7.1394 | 7.0125 | 6.8895 | 6.7702 | 6.6545 | 6.542 | 6.4327 | 6.3264 | 6.223 | 6.1222 | 6.024 | 5.9282 | 5.8347 | 5.7433 | 5.6541 | 5.5667 | 5.4812 | 5.3975 | 5.3154 | 5.2349 | 5.1559 | 5.0783 | 5.0021 | 4.9271 | 4.8533 | 4.7806

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODsat em mg/L (Condição padrão – 1 atm)
T=temperatura da fase líquida em Kelvin

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODsat em mg/L
T=temperatura da fase líquida em Celsius

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODp em mg/L
T=temperatura da fase líquida em Kelvin
t=temperatura em Celsius
P e Pv= pressão em atm

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODsat e Ods em mg/L - (Condição padrão – 1 atm)
T=temperatura da fase líquida em Kelvin
S=salinidade em g/Kg

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Comportamento dinâmico do parâmetro oxigênio dissolvido na fase líquida !!
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Data
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD na superfície (2 metros abaixo da superfície)

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 29: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Manutenção da vida aquática
Recomendável valores de OD superiores a 5,0 mg/L

## Slide 30: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Operação de processos biológicos aeróbios de tratamento
Recomendável valores de OD em torno de 2,0 mg/L

## Slide 31: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Em um sistema em equilíbrio, as taxas de transferência do contaminante da fase gasosa para a fase líquida e vice-versa são absolutamente iguais
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 32: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Caso o sistema não esteja em equilíbrio, a transferência do contaminante ocorrerá de forma que o equilíbrio seja atingido
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 33: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
O tempo necessário para que o equilíbrio seja atingido depende das condições cinéticas dos processos de transferência de massa das fases líquida e gasosa
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Método de Winkler modificado pela azida sódica
Fixação do oxigênio dissolvido
Análise titulométrica

## Slide 35: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Adição de sulfato manganoso para fixação do oxigênio dissolvido
Adição de álcali iodeto de azida sódica

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Adição de ácido sulfúrico concentrado
Adição de amido (indicador)
Titulação com solução 0,025 N de tiossulfato de sódio

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Titulação com solução 0,025 N de tiossulfato de sódio
Cálculos !!!

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Cálculos !!

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Método eletrométrico
Atualmente o mais comum !!
Sondas de laboratório e de campo !!
Necessitam calibração !!

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Método eletrométrico
Atualmente o mais comum !!
Sondas de laboratório e de campo !!

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2

## Slide 45: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2
T3
OD3
DBO(t)=OD0 – OD(t)

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Porque haveria o consumo de OD na fase líquida ?

## Slide 47: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
A fase líquida pode apresentar compostos orgânicos passíveis de serem oxidados biologicamente por via aeróbia !!
Desta forma, se espera que ocorra um consumo de oxigênio !!

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Anabolismo
Catabolismo
Matéria orgânica
não biodegradável
Matéria orgânica
Energia
Síntese celular
Nutrientes

## Slide 49: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Catabolismo !!
Matéria Orgânica

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2 + Nutrientes
Microrganismos
CO2 + NH3 + C5H7NO2
+ Produtos finais
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Matéria Orgânica
Anabolismo !!

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2 + Nutrientes
Microrganismos
CO2 + NH3 + C5H7NO2
+ Produtos finais
C5H7NO2 + 5O2
CO2 + 2H2O + NH3 + Energia
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Matéria Orgânica
Respiração endógena !!

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
COHNPS + O2 + Nutrientes
Microrganismos
CO2 + NH3 + C5H7NO2
+ Produtos finais
C5H7NO2 + 5O2
CO2 + 2H2O + NH3 + Energia
COHNPS + O2
Microrganismos
CO2 + NH3 + Energia
Demanda bioquímica de oxigênio !!

## Slide 53: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda bioquímica de oxigênio !!

## Slide 54: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Definição: Quantidade de oxigênio dissolvido requerido para a oxidação da matéria orgânica biodegradável por via aeróbia
Origem: Compostos orgânicos biodegradáveis presentes na fase líquida

## Slide 55: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos biodegradável na fase líquida !!
Quanto maior for o grau de proteção do corpo d’água, menores serão os valores de DBO !!

## Slide 56: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de compostos orgânicos biodegradável na fase líquida !!
Quanto mais poluído, maiores serão os valores de DBO !!

## Slide 57: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de grande importância nos estudos de qualidade da água e autodepuração de corpos d’água !!

## Slide 58: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de água Baixo Cotia
Chart: Data
| 36165 | 36165 | 36348 | 36376 | 36405 | 36472 | 36502 | 36528 | 36586 | 36657 | 36920 | 36969 | 36992 | 37025 | 37062 | 37091 | 37123 | 37153 | 37181 | 37221 | 37266 | 37312 | 37335 | 37370 | 37420 | 37459 | 37487 | 37518 | 37560 | 37616 | 37644 | 37664 | 37700 | 37746 | 37994 | 38022 | 38057 | 38106 | 38141 | 38218 | 38251 | 38328 | 38434 | 38483 | 38524 | 38553 | 38580 | 38617
 | 5.9778 | 5.9778 | 5.0889 | 4.1164 | 4.6014 | 6.0241 | 5 | 3 | 4 | 15 | 3.62 | 6.6 | 3.1 | 2.21 | 4.47 | 6.11 | 8.81 | 11.9 | 6.5 | 4.99 | 3.51 | 3.78 | 5.08 | 5.64 | 20.51 | 9.58 | 7.15 | 10 | 48 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 8 | 9 | 6.7 | 4 | 28.1 | 40 | 7.9 | 7.6 | 10.4 | 40 | 7.9 | 6.6 | 6.8

## Slide 59: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado para a avaliação operacional de estações de tratamento de água residuárias e demais processos biológicos de tratamento !!

## Slide 60: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 61: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Data
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes

## Slide 62: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes
Chart: Data

## Slide 63: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Leste – Mogi das Cruzes
Chart: Data

## Slide 64: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 1,0 mg O2/L a 3,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 200 mg O2/L a 400 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 20 mg O2/L a 60 mg O2/L

## Slide 65: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 1,0 mg O2/L a 3,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 200 mg O2/L a 400 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 20 mg O2/L a 60 mg O2/L

## Slide 66: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Águas naturais não poluídas: 1,0 mg O2/L a 3,0 mg O2/L
Esgoto sanitário bruto: 200 mg O2/L a 400 mg O2/L
Esgoto sanitário tratado: 20 mg O2/L a 60 mg O2/L

## Slide 67: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro de projeto empregado no dimensionamento de estações de tratamento de efluentes industriais !!

## Slide 68: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Efluentes de cervejarias: 16.000 mg O2/L a 20.000 mg O2/L
Efluentes de laticínios: 1.000 mg O2/L a 1.500 mg O2/L
Efluentes têxteis: 250 mg O2/L a 600 mg O2/L

## Slide 69: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Efluentes de cervejarias: 16.000 mg O2/L a 20.000 mg O2/L
Efluentes de laticínios: 1.000 mg O2/L a 1.500 mg O2/L
Efluentes têxteis: 250 mg O2/L a 600 mg O2/L

## Slide 70: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Efluentes de cervejarias: 16.000 mg O2/L a 20.000 mg O2/L
Efluentes de laticínios: 1.000 mg O2/L a 1.500 mg O2/L
Efluentes têxteis: 250 mg O2/L a 600 mg O2/L

## Slide 71: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Parâmetro utilizado para avaliar a biodegradabilidade de efluentes líquidos !!
Efluentes com altos valores de DBO indicam potencialidade para a adoção de processos biológicos de tratamento !!

## Slide 72: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Oxigênio dissolvido de saturação

## Slide 73: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939
A concentração de OD disponível na fase líquida é limitada !!
Solução: Diluição da amostra !!

## Slide 74: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
O consumo de OD é variável no tempo !!
Solução: Necessário fixar um tempo para a análise (5 dias) !!
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2
T3
OD3

## Slide 75: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
O processo de oxidação por via bioquímica depende da temperatura !!
Solução: Necessário fixar uma temperatura (20 C) !!
OD
Tempo
OD máximo
OD0
OD1
T1
OD2
T2
T3
OD3

## Slide 76: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Método bioquímico
Consumo de oxigênio
Condições padrões
Tempo: 5 dias
Temperatura: 20 C

## Slide 77: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Preparação da água de diluição
Deve conter nutrientes necessários para manter as condições ideais para os microrganismos

## Slide 78: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Diluição da amostra diretamente nos frascos de DBO
Prever frascos de DBO com diferentes valores de diluição
Se necessário prever a adição de semente

## Slide 79: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Justificativa: Possibilitar que as concentrações finais de OD situem-se entre 20% a 85% do valor de OD de saturação

## Slide 80: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Determinação das concentrações de OD inicial
Incubação das amostras a 20 C durante 5 dias

## Slide 81: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Determinação das concentrações de OD inicial
Incubação das amostras a 20 C durante 5 dias

## Slide 82: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Após o período de incubação de 5 dias, efetua-se a determinação da concentração de OD final em cada frasco

## Slide 83: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Cálculos
Para amostras sem diluição !!

## Slide 84: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Cálculos
Para amostras com diluição !!

## Slide 85: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Cálculos
Para amostras com diluição e adição de semente !!

## Slide 86: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO

## Slide 87: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Tempo
DBO carbonácea
DBOtotal
DBO5
20 dias
5 dias
DBOu
DBO carbonácea + DBO nitrogenada
DBOc
DBOn

## Slide 88: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda bioquímica de oxigênio carbonácea !!

## Slide 89: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Demanda bioquímica de oxigênio nitrogenada !!
4,57 mg O2/L são necessários para a oxidação de 1 mg NH3-N/L !!

## Slide 90: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Tempo
DBO carbonácea
DBOtotal
DBO5
20 dias
5 dias
DBOu
DBO carbonácea + DBO nitrogenada
DBOc
DBOn
A ocorrência da DBOn é evitada por meio da adição da azida sódica e adoção de tempo de incubação inferior a 8 dias !!

## Slide 91: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
DBO carbonácea

## Slide 92: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)

## Slide 93: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Cinética de decaimento da DBO remanescente

## Slide 94: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Relação entre DBO remanescente e DBO consumida

## Slide 95: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Relação entre DBO5,20 e DBO carbonácea

## Slide 96: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
Chart: Tempo (dias)
Valores típicos de k
Esgoto sanitário bruto: 0,35 a 0,7 dia-1
Esgoto bruto tratado: 0,10 a 0,35 dia-1
Valor típico: 0,23 dia-1

## Slide 97: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Comportamento dinâmico dos parâmetros OD e DBO na fase líquida !!
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica

## Slide 98: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Comportamento dinâmico dos parâmetros OD e DBO na fase líquida !!
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica

## Slide 99: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica
DBO=demanda bioquímica de oxigênio na fase líquida em mg/L
kd=constante de desoxigenação em dia-1

## Slide 100: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica
OD=concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida em mg/L
DBO=demanda bioquímica de oxigênio na fase líquida em mg/L
ODsat=oxigênio dissolvido de saturação na fase líquida em mg/L
kd=constante de desoxigenação em dia-1
ka= constante de reaeração em dia-1

## Slide 101: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 102: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 103: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 104: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 105: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO

## Slide 106: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Formulação proposta por O’Connor e Dobbins (1958)
Formulação proposta por Churchill et al. (1962)
Ka= constante de reaeração em dia-1
V= velocidade do corpo d´água em m/s
h= profundidade do corpo d´água em m

## Slide 107: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Vazão do corpo receptor: 2,0 m3/s
Vazão de esgotos sanitários: 100 L/s
DBO5,20 do efluente tratado: 300 mg O2/L
Constante de reaeração: 0,15 d-1
Constante de desoxigenação: 0,2 d-1

## Slide 108: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Chart: Tempo (horas)

## Slide 109: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Vazão do corpo receptor: 2,0 m3/s
Vazão de esgotos sanitários: 100 L/s
DBO5,20 do efluente tratado: 30 mg O2/L
Constante de reaeração: 0,15 d-1
Constante de desoxigenação: 0,2 d-1

## Slide 110: COMPORTAMENTO CINÉTICO DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DBO
Chart: Tempo (horas)

## Slide 111: Muito Obrigado !!!