## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Série de sólidos: sólidos totais
Série de sólidos: sólidos em suspensão totais
Série de sólidos: sólidos dissolvidos totais

## Slide 3: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Série de sólidos: Teor de sólidos
Série de sólidos: Sólidos sedimentáveis
Exercícios
Comentários Finais

## Slide 4: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Turbidez
Cor aparente
SST
Cor real
SDT
Compostos dissolvidos
0,45 m

## Slide 5: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Tratamento convencional e suas variantes
Filtração em linha
Filtração direta
Filtração lenta
Processos de membrana
Osmose Reversa
Nanofiltração

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais

## Slide 7
Águas Naturais
Sólidos em Suspensão
Compostos Dissolvidos
SST Orgânicos
SST Inorgânicos
Inorgânicos
Orgânicos
Sintéticos
Naturais
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Definição: Material remanescente após a evaporação da fase líquida a temperatura igual a 103 oC

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Origem: Presença de partículas em suspensão, coloidais, cátions e ânions na fase líquida e demais contaminantes remanescentes após a evaporação da fase aquosa a 103 C

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Análise gravimétrica
Unidade: mg/L

## Slide 12: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS
Análise gravimétrica
Preparação da cápsula de porcelana
Secagem em estufa
Pesagem

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS FIXOS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 14: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 15: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS
Sólidos Totais
Sólidos Totais Fixos
Sólidos Totais Voláteis
ΔΔ
Δ

## Slide 16: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS
ΔΔ
Δ
Fração Volátil

## Slide 17: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS FIXOS E VOLÁTEIS
Sólidos totais fixos e voláteis
Calcinação em mufla a 550 C
Pesagem

## Slide 18: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS TOTAIS

## Slide 19: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 20: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Sólidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Fixos
Sólidos em Suspensão Voláteis
Sólidos Dissolvidos Fixos
Sólidos Dissolvidos Voláteis

## Slide 21: DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS
1,2 m
10-3 m
Partículas
coloidais
Partículas em
suspensão
Partículas
dissolvidas
Sólidos em suspensão
totais

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Definição: Partículas em suspensão e coloidais retidos em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm
Origem: Material particulado e coloidal presente na fase líquida

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Separação do material em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Separação do material em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Filtração em membrana de fibra de vidro com dimensão igual a 1,2 μm
Secagem
Pesagem
Calcinação
Pesagem

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS
Análise gravimétrica
Unidade: mg/L
Apresenta grande relevância na Engenharia Sanitária e Ambiental

## Slide 27: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Permite a quantificação da concentração de sólidos em suspensão em amostras líquidas
Parâmetro necessário para realização de balanços de massa em ETAs e ETEs
Importante para a realização de estudos ambientais

## Slide 28: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de lançamento de efluentes em corpos receptores
Parâmetro de monitoramento de processos em estações de tratamento de esgotos sanitários
Mais empregado no monitoramento de ETEs do que em ETAs

## Slide 29: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos de Taubaté
Chart: SST afluente (L/s)
| jun/10 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | jan/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | abr/14 | mai/14 | jun/14 | jul/14 | Data
 | 125 | 192.5 | 220 | 245.5 | 190 | 135 | 131 | 185 | 324 | 204.5 | 224.4 | 136.8 | 136.3 | 117 | 145 | 162.5 | 155 | 208 | 255 | 235 | 180 | 320 | 152 | 189.8 | 232.8 | 204.22

## Slide 30: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Parque Novo Mundo
Chart: Data

## Slide 31: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Parque Novo Mundo
Chart: Data

## Slide 32: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Estação de tratamento de esgotos Parque Novo Mundo
Chart: Data

## Slide 33: RELAÇÃO ENTRE SST E TURBIDEZ
Chart: Turbidez (UNT)
Estação de tratamento de água Anhangabaú

## Slide 34: RELAÇÃO ENTRE SST E TURBIDEZ
Estação de tratamento de água Capivari
Chart: Turbidez (UNT)

## Slide 35: RELAÇÃO ENTRE SST E TURBIDEZ
Estação de tratamento de água Ribeirão da Estiva
Chart: Turbidez (UNT)
| 4 | 3.6 | 6.33 | 19.100000000000001 | 19.2 | 19 | 23 | 22.5 | 23.3 | 24.5 | 25 | 27.8 | 24.9 | 21.9 | 21.7 | 17 | 9.5 | 5.85 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 8.11 | 7.47 | 11.6 | 10.3 | 13.5 | 10 | 11.5 | 14 | 13.5 | 7.9 | 12.6
Sólidos em Suspensão Totais (mg/L) | 3 | 4.5 | 8.5 | 14 | 20 | 18.5 | 12.5 | 19 | 15.5 | 14.5 | 14 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 10 | 7 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 2 | 2.5 | 8.5 | 12 | 8.5 | 10 | 3.5 | 5.5 | 14.5 | 6.5 | 6 | 11

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
E quando não for possível a filtração da amostra ?

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Teor de Sólidos

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Teor de Sólidos
Teor de Sólidos Fixos
Teor de Sólidos Voláteis
ΔΔ
Δ

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Análise gravimétrica
Unidade: %
Importante para monitoramento de processos de tratamento da fase sólida em ETAs e ETEs

## Slide 41: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Descarga de lodos de reatores UASB: 2% a 3%
Lodo primário: 1% a 2%
Lodo adensado em ETAs: 2% a 4%
Lodo desidratado em ETAs e ETEs: 18% a 22%

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS
Vídeo 1 – Adensamento de lodos de ETAs e ETEs
Vídeo 2 – Desidratação de lodos de ETAs e ETEs

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: TEOR DE SÓLIDOS

## Slide 44: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Será que é possível a obtenção da “concentração” de sólidos em amostras líquidas de forma mais rápida ?
A análise de SST é, em geral, demorada ! E cara !!

## Slide 45: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Definição: Material particulado e em suspensão passível de separação na fase líquida por ação da gravidade durante um período de 1 hora
Origem: Material particulado e em suspensão na fase líquida

## Slide 46: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Análise física (volumétrica)
Unidade: mL/L
Análise rápida
Indica a necessidade de implantação de unidades de separação sólido-líquido em sistemas de tratamento

## Slide 47: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS
Cone Imhoff (Volume igual a 1.000 mL)

## Slide 48: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão indireto que possibilita a avaliação do volume de sólidos passíveis de sedimentação na fase líquida
Padrão de lançamento de efluentes em corpos receptores: 1 mL/L
Padrão de lançamento de efluentes em redes coletoras: 10 mL/L

## Slide 49: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 53: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 54: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SÉRIE DE SÓLIDOS
Amostra
Evaporação
Sólidos Totais
Cone Imhoff
Sólidos Sedimentáveis
Filtração
Evaporação
Evaporação
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos em Suspensão Totais
Calcinação
Calcinação
SSF
SSV
SDF
SDV
STF
STV
Sólidos Totais
Filtrado

## Slide 55: Muito Obrigado !!!