## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Sistemas Ácido Base
Equilíbrio Químico de Soluções
Definição do Conceito de Frações Ionizáveis
Exemplos de Cálculo
Comentários Finais

## Slide 3: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 4: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 5: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
O objetivo é estabelecer as bases para o
seu projeto com objetivos definidos
Sistemas de engenharia
O objetivo é a sua descrição e antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs
Sistemas naturais

## Slide 6: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
Gás
Sólido
Líquido
Líquido

## Slide 7: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
Reações ácido base
Reações de hidrólise
Reações de precipitação
Reações de oxidação e redução
Reações de complexação
Reações de adsorção

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
.
(25oC)

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
14

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
Temperatura | Kw | pH de uma solução neutra
0 | 0,12.10-14 | 7,47
15 | 0,45.10-14 | 7,18
20 | 0,68.10-14 | 7,08
25 | 1,01.10-14 | 7,00
30 | 1,47.10-14 | 6,92
40 | 2,95.10-14 | 6,76
Constante de equilíbrio é função da temperatura !!!

## Slide 11: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio

## Slide 12: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio

## Slide 13: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA FORÇA IÔNICA
Atividade
Coeficiente de atividade
Concentração molar
Para compostos iônicos, os valores de coeficientes de atividade são iguais ou menores do que 1

## Slide 14: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio e sua correção em função da intensidade iônica

## Slide 15: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio e sua correção em função da intensidade iônica

## Slide 16: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio e sua correção em função da intensidade iônica

## Slide 17: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Força iônica e coeficientes de atividade
Força iônica

## Slide 18: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Cálculo dos coeficientes de atividade

## Slide 19: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constante dielétrica da fase líquida

## Slide 20: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
E se a composição físico-química da água não for conhecida ?

## Slide 21
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 22
Ácido
Base
Ácido
Base
Par ácido base conjugado
Par ácido base conjugado
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 23
Ácido
Base
Ácido
Base
Par ácido base conjugado
Par ácido base conjugado
Reações ácido base: Envolvem transferência de prótons (H+)
Definição de ácido e base de acordo com Bronsted-Lowry: Ácido é todo substância capaz de doar íons H+ (ou próton) e base é toda substância capaz de receber prótons.
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 24
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 25
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 26
Ácido |  | pKa | Base conjugada |  | pHb
HClO4 | Ácido perclórico | -7 | ClO4- | Íon perclorato | 21
HCl | Ácido clorídrico | -3 | Cl- | Íon cloreto | 17
H2SO4 | Ácido sulfúrico | -3 | HSO4- | Íon bisulfato | 17
HNO3 | Ácido nítrico | 0 | NO3- | Íon nitrato | 14
HSO4- | Íon bisulfato | 2 | SO4-2 | Íon sulfato | 12
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 27
Ácido |  | pKa | Base conjugada |  | pHb
H3PO4 | Ácido fosfórico | 2,1 | H2PO4- | Íon dihidrogeno-fosfato | 11,9
HAc | Ácido acético | 4,7 | Ac- | Íon acetato | 9,3
H2CO3 | Ácido carbônico | 6,3 | HCO3- | Íon bicarbonato | 7,7
H2S | Ácido sulfídrico | 7,1 | HS- | Íon bisulfito | 6,9
H2PO4- | Íon dihidrogeno-fosfato | 7,2 | HPO4-2 | Íon monohidrogeno-fosfato | 6,8
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 28
Ácido |  | pKa | Base conjugada |  | pHb
HOCl | Ácido hipocloroso | 7,5 | OCl- | Íon hipocloroso | 6,5
HCN | Ácido cianídrico | 9,3 | CN- | Íon cianeto | 4,7
NH4+ | Íon amonium | 9,3 | NH3 | Amônia | 4,7
HCO3- | Íon bicarbonato | 10,3 | CO3-2 | Íon carbonato | 3,7
HPO4-2 | Íon monohidrogeno-fosfato | 12,3 | PO4-3 | Íon fosfato | 1,7
HS- | Íon bisulfito | 14 | S-2 | Íon sulfeto | 0
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 29
Ácido monoprótico: liberação de um único íon H+
Ácido diprótico: liberação de dois íons H+
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 30
CT,HAc
pH fixo
Qual é a distribuição entre HAc e Ac- na fase líquida dado que o pH é fixo ?
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 31
CT,HAc
pH fixo
Balanço de Massa
Equilíbrio Químico
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 32
CT,HAc
pH fixo
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 33
CT,HAc
pH fixo
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 34
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS MONOPRÓTICOS
CT,HAc
pH fixo

## Slide 35
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS MONOPRÓTICOS

## Slide 36
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS MONOPRÓTICOS

## Slide 37
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 38
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 39
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS DIPRÓTICOS

## Slide 40
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS DIPRÓTICOS

## Slide 41: CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS
Exemplo 1 – Cálculo das frações ionizáveis para ácidos monopróticos
Exemplo 2 – Cálculo das frações ionizáveis para ácidos dipróticos
Exemplo 3 – Cálculo das frações ionizáveis com a correção das constantes de equilíbrio

## Slide 42: Muito Obrigado !!!