## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHA 3360 – POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Parâmetro: Dureza Total
Parâmetro: Cloretos
Parâmetro: Sulfatos
Exemplos de Cálculo
Comentários Finais

## Slide 3: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 4: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
Definição: Presença de cátions divalentes na fase líquida
Cátions | Ânions Associados
Ca+2 | HCO3-
Mg+2 | SO4-2
Sr+2 | Cl-
Fe+2 | NO3-
Mn+2 | SiO3-2

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
A dureza é função das características geológicas do local

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA
Água branda: 0 a 75 mg CaCO3/L
Água moderadamente dura: 75 a 150 mg CaCO3/L
Água dura: 150 a 300 mg CaCO3/L
Água muito dura: acima de 300 mg CaCO3/L

## Slide 7: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas com dureza elevada podem ser altamente incrustantes

## Slide 8: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Chart: Temperatura (C)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Produto de Solubilidade | 7.1827e-09 | 7.0445e-09 | 6.9099e-09 | 6.7788e-09 | 6.6511e-09 | 6.5267e-09 | 6.4054e-09 | 6.2872e-09 | 6.1721e-09 | 6.0598e-09 | 5.9503e-09 | 5.8435e-09 | 5.7394e-09 | 5.6378e-09 | 5.5387e-09 | 5.442e-09 | 5.3476e-09 | 5.2555e-09 | 5.1655e-09 | 5.0777e-09 | 4.992e-09 | 4.9083e-09 | 4.8265e-09 | 4.7466e-09 | 4.6686e-09 | 4.5923e-09 | 4.5178e-09 | 4.4449e-09 | 4.3737e-09 | 4.3041e-09 | 4.2361e-09 | 4.1695e-09 | 4.1044e-09 | 4.0408e-09 | 3.9785e-09 | 3.9176e-09 | 3.858e-09 | 3.7996e-09 | 3.7425e-09 | 3.6866e-09 | 3.6319e-09 | 3.5784e-09 | 3.5259e-09 | 3.4746e-09 | 3.4243e-09 | 3.375e-09 | 3.3268e-09 | 3.2795e-09 | 3.2332e-09 | 3.1878e-09 | 3.1433e-09 | 3.0997e-09 | 3.057e-09 | 3.0151e-09 | 2.974e-09 | 2.9337e-09
Solubilidade do carbonato de cálcio diminui com a temperatura

## Slide 9: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas duras tendem a comprometer instalações prediais e industriais de condução de água quente

## Slide 10: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Determinados processos industriais requerem águas com reduzidos valores de dureza (necessário tratamento adicional)
Troca iônica

## Slide 11: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Determinados processos industriais requerem águas com reduzidos valores de dureza (necessário tratamento adicional)
Nanofiltração

## Slide 12: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 13: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 14: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 15: FORMAÇÃO DE “SCALING”

## Slide 16: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO

## Slide 17: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Chart: pH

## Slide 18: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Chart: pH

## Slide 19: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Mistura rápida
Floculação
Sedimentação
CaO
Na2CO3
Recarbonatação
CO2
Filtração
Abrandamento em um único estágio !!!

## Slide 20: REMOÇÃO DE DUREZA OPERAÇÕES DE ABRANDAMENTO
Mistura rápida
Floculação
Sedimentação
CaO
Recarbonatação
CO2
Filtração
Abrandamento em dois estágios !!!
Mistura rápida
Floculação
Sedimentação
Na2CO3
Recarbonatação
CO2

## Slide 21: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL
Análise titulométrica envolvendo complexação química
Unidade: mg CaCO3/L

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL
Análise titulométrica envolvendo complexação
Solução tampão
Indicador: Preto de Eriocromo
Titulante: EDTA

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA TOTAL
Determinações
V=volume total de EDTA consumido

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA ASSOCIADA A CÁLCIO
Análise titulométrica envolvendo complexação
pH básico
Indicador: Murexida
Titulante: EDTA

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA ASSOCIADA A CÁLCIO

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: DUREZA ASSOCIADA A CÁLCIO
Determinações
V=volume total de EDTA consumido

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Dissolução de rochas e minerais contendo cloretos pela ação da água
Intrusão salina

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Transporte de íons cloretos por aerossóis em regiões marinhas
Esgotos sanitários (urina): 6 g Cl-/pessoa.dia
Lançamento de efluentes industriais em corpos d’água

## Slide 31: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Estação de tratamento de esgotos do ABC
Chart: Concentração de Cloretos (mg/L)
| 39083 | 39114 | 39142 | 39173 | 39203 | 39234 | 39264 | 39295 | 39326 | 39356 | 39387 | 39417 | 39448 | 39479 | 39508 | 39539 | 39569 | 39600 | 39630
ETE ABC Cloretos - Afluente (mg/L) | 88 | 139 | 60.1 | 61 | 79.8 | 90.2 | 164 | 116 | 94.8 | 108 | 83.2 | 102 | 65.5 | 69 | 89.6 | 93.3 | 93.2 | 103 | 91.8
ETE ABC Cloretos - Efluente (mg/L) | 74.1 | 56 | 79.1 | 65.6 | 79.8 | 88.7 | 68.4 | 91.1 | 86.8 | 102 | 80.7 | 98.6 | 66.9 | 67.1 | 76.5 | 79.7 | 90.5 | 86.3 | 97.8

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
RG -101
RG -002
RG -205
RG -102
RG –001/A
RG -206
RG -002
RG -215
RG -104
RG -213
RG –213A
RG -212
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Chart: Data
| 36417 | 36447 | 36481 | 36508 | 36552 | 36557 | 36606 | 37089 | 37138 | 36941 | 37005 | 37025 | 37060 | 37089 | 37138 | 37215 | 37271 | 37306 | 37355 | 37397 | 37432 | 37460 | 37495 | 37532 | 37532 | 37607 | 37642 | 37712 | 37677 | 37789 | 37761 | 37711 | 37999 | 38027 | 38048 | 38061 | 38097 | 38132 | 38160 | 38209 | 38244 | 38273 | 38314 | 38328 | 38378 | 38392 | 38398 | 38426 | 38454 | 38489 | 38510 | 38545 | 38573 | 38615
RG 101 | 81.6456 | 59.2937 | 68.0392 | 72.22 | 74.62 | 73.76 | 66.2 | 79.96 | 85.66 | 67.94 | 67.97 | 68.9 | 75.49 | 79.96 | 85.66 | 86.4 | 80.8 | 60.32 | 62.11 | 62.01 | 69.11 | 67.25 | 72.91 | 72 | 72 | 77.09 | 60.12 | 50.2 | 53.64 | 54.4 | 53.22 | 51 | 72.81 | 67.94 | 61.79 | 34.94 | 42.67 | 42.99 | 46.51 | 42.48 | 51.62 | 53.17 | 57.49 | 57.85 | 53.95 | 44.19 | 51.01 | 44.48 | 45.04 | 49.12 | 48.87 | 43.48 | 48.53 | 45.66
RG 104 | 59.33 | 50.64 | 53.2 | 77.44 | 74.9 | 85.71 | 67.54 | 37.76 | 39.86 | 42.39 | 47.31 | 47.44 | 52.39 | 47.67 | 54.14 | 57.55 | 70.63
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande

## Slide 34: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 250 mg/L
Padrão de potabilidade: 250 mg/L (USEPA)
Águas com altas concentrações de cloretos tendem a apresentar elevada corrosividade
Altas concentrações de cloreto podem conferir gosto em águas de abastecimento

## Slide 35: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas com altas concentrações de cloretos normalmente apresentam altos valores de condutividade e SDT
Altas concentrações de cloretos na fase líquida indicam possibilidade de lançamento de efluentes industriais

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Análise titulométrica envolvendo precipitação química
Indicador: Cromato de potássio
Titulante: Nitrato de prata (0,0141 N AgNO3)

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS

## Slide 39: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: CLORETOS
Cálculos

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Principais cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+.....
Principais ânions: Cl-, SO4-2, HCO3-.....

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Dissolução de rochas e minerais contendo sulfatos pela ação da água

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Lançamento de efluentes industriais em corpos d’água e em redes coletoras de esgotos sanitários
Combustão de combustíveis fósseis e lançamento de efluentes gasosos contendo enxofre na atmosfera

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Estação de tratamento de esgotos do ABC
Chart: Concentração de Sulfatos (mg/L)
| 39083 | 39114 | 39142 | 39173 | 39203 | 39234 | 39264 | 39295 | 39326 | 39356 | 39387 | 39417 | 39448 | 39479 | 39508 | 39539 | 39569 | 39600 | 39630
ETE ABC Sulfato - Afluente (mg/L) | 62 | 156 | 39 | 44 | 63 | 56 | 60 | 77 | 76 | 82 | 70 | 63.7 | 240.1 | 137.2 | 286 | 234 | 226 | 100 | 71.4
ETE ABC Sulfato - Efluente (mg/L) | 37 | 33 | 43 | 39 | 42 | 38 | 37 | 40 | 41 | 37 | 33 | 41.3 | 38.9 | 44.3 | 48.2 | 42.4 | 42.25 | 43.9 | 41.9

## Slide 44: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Padrão de potabilidade: 250 mg/L
Padrão de potabilidade: 250 mg/L (USEPA)
Altas concentrações de sulfatos na fase líquida podem tornar a água incrustante
Águas com altas concentrações de sulfatos tendem a apresentar elevada corrosividade

## Slide 45: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Águas com altas concentrações de sulfatos normalmente apresentam altos valores de condutividade e SDT
Altas concentrações de sulfatos na fase líquida indicam possibilidade de lançamento de efluentes industriais

## Slide 46: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Altamente volátil !!

## Slide 47: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Problemas de odor em ETEs e demais partes constitutivas de sistemas de coleta e afastamento de esgotos sanitários

## Slide 48: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Estação de tratamento de esgotos do ABC
Chart: Concentração de Sulfetos (mg/L)
| 39083 | 39114 | 39142 | 39173 | 39203 | 39234 | 39264 | 39295 | 39326 | 39356 | 39387 | 39417 | 39448 | 39479 | 39508 | 39539 | 39569 | 39600 | 39630
ETE ABC Sulfetos - Afluente (mg/L) | 4.94 | 5 | 4.63 | 5.53 | 0.44 | 0.48 | 3.15 | 1.58 | 0.7 | 4.14 | 1.55 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.98 | 0.39 | 0.39 | 2.11
ETE ABC Sulfetos - Efluente (mg/L) | 0.82 | 0.44 | 1.17 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.39

## Slide 49: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Corrosão em estruturas de concreto armado

## Slide 50: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Análise envolvendo nefelometria e precipitação química
Precipitação de íons sulfato na forma de sulfato de bário (BaSO4)

## Slide 51: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS

## Slide 52: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS

## Slide 53: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: SULFATOS
Cálculos

## Slide 54: Muito Obrigado !!!