## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5745 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Introdução
Características físico-químicas da água
Equilíbrio químico de soluções
Titulação de ácidos e bases
Capacidade de tamponamento

## Slide 3: BALANÇO DE MASSA E REATORES IDEAIS
Conceituação de alcalinidade
Sistema ácido carbônico
Comportamento de águas naturais
Comentários finais

## Slide 4: TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO
Manancial
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
Desinfecção
Fluoretação
Correção de pH
Água Final
Agente oxidante
CAP
Coagulante
Alcalinizante
Agente oxidante
Polímero
Polímero
Agente oxidante
Agente oxidante
Flúor
Alcalinizante

## Slide 5: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Adição de coagulante !!
Consequência: alteração do pH da fase líquida

## Slide 6: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Controle do pH da água tratada !!
Consequência: determinação da dosagem de base requerida

## Slide 7: PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS POR LODOS ATIVADOS
Gradeamento
Caixas de areia
Decantadores primários
Tanques de aeração
Decantadores secundáriuos
Desinfecção
Corpo receptor
Adensamento
Digestão
Desidrataçao

## Slide 8: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Ocorrência de nitrificação !!
Consequência: alteração do pH da fase líquida

## Slide 9: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Adição de cloro como agente desinfetante !!
Consequência: alteração do pH da fase líquida

## Slide 10: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
O objetivo é estabelecer as bases para o
seu projeto com objetivos definidos
Sistemas de engenharia
O objetivo é a sua descrição e antecipar mudanças ambientais em função de diferentes inputs
Sistemas naturais

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA
Massa molecular: 18,02 g/mol
Molécula polar
Massa específica: 998,02 kg/m3
Temperatura de fusão: 0 C
Temperatura de ebulição: 100 C
Viscosidade dinâmica: 1,0.10-3 Pa.s

## Slide 12: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
.
(25oC)

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
14

## Slide 14: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: pH
Temperatura | Kw | pH de uma solução neutra
0 | 0,12.10-14 | 7,47
15 | 0,45.10-14 | 7,18
20 | 0,68.10-14 | 7,08
25 | 1,01.10-14 | 7,00
30 | 1,47.10-14 | 6,92
40 | 2,95.10-14 | 6,76
Constante de equilíbrio é função da temperatura !!!

## Slide 15: PROCESSOS DE TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS E DE ENGENHARIA
A+BC+D
Transporte de massa
Transporte de massa
Entrada
Saída
Reações ácido base
Reações de hidrólise
Reações de precipitação
Reações de oxidação e redução
Reações de complexação
Reações de adsorção

## Slide 16
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 17: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio

## Slide 18: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Constantes de equilíbrio

## Slide 19: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Ácido
Base
Ácido
Base
Par ácido base conjugado
Par ácido base conjugado

## Slide 20: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Ácido
Base
Ácido
Base
Par ácido base conjugado
Par ácido base conjugado
Reações ácido base: Envolvem transferência de prótons (H+)
Definição de ácido e base de acordo com Bronsted-Lowry: Ácido é todo substância capaz de doar íons H+ (ou próton) e base é toda substância capaz de receber prótons.

## Slide 21: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA

## Slide 22: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA

## Slide 23: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Ácido |  | pKa | Base conjugada |  | pHb
HClO4 | Ácido perclórico | -7 | ClO4- | Íon perclorato | 21
HCl | Ácido clorídrico | -3 | Cl- | Íon cloreto | 17
H2SO4 | Ácido sulfúrico | -3 | HSO4- | Íon bisulfato | 17
HNO3 | Ácido nítrico | 0 | NO3- | Íon nitrato | 14
HSO4- | Íon bisulfato | 2 | SO4-2 | Íon sulfato | 12

## Slide 24: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Ácido |  | pKa | Base conjugada |  | pHb
H3PO4 | Ácido fosfórico | 2,1 | H2PO4- | Íon dihidrogeno-fosfato | 11,9
HAc | Ácido acético | 4,7 | Ac- | Íon acetato | 9,3
H2CO3 | Ácido carbônico | 6,3 | HCO3- | Íon bicarbonato | 7,7
H2S | Ácido sulfídrico | 7,1 | HS- | Íon bisulfito | 6,9
H2PO4- | Íon dihidrogeno-fosfato | 7,2 | HPO4-2 | Íon monohidrogeno-fosfato | 6,8

## Slide 25: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Ácido |  | pKa | Base conjugada |  | pHb
HOCl | Ácido hipocloroso | 7,5 | OCl- | Íon hipocloroso | 6,5
HCN | Ácido cianídrico | 9,3 | CN- | Íon cianeto | 4,7
NH4+ | Íon amonium | 9,3 | NH3 | Amônia | 4,7
HCO3- | Íon bicarbonato | 10,3 | CO3-2 | Íon carbonato | 3,7
HPO4-2 | Íon monohidrogeno-fosfato | 12,3 | PO4-3 | Íon fosfato | 1,7
HS- | Íon bisulfito | 14 | S-2 | Íon sulfeto | 0

## Slide 26: CONCEITOS DE QUÍMICA AQUÁTICA
Ácido monoprótico: liberação de um único íon H+
Ácido diprótico: liberação de dois íons H+

## Slide 27
CT,HAc
pH fixo
Qual é a distribuição entre HAc e Ac- na fase líquida dado que o pH é fixo ?
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 28
CT,HAc
pH fixo
Balanço de Massa
Equilíbrio Químico
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 29
CT,HAc
pH fixo
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 30
CT,HAc
pH fixo
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA REAÇÕES ÁCIDO BASE

## Slide 31
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS MONOPRÓTICOS
CT,HAc
pH fixo

## Slide 32
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS MONOPRÓTICOS

## Slide 33
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS MONOPRÓTICOS

## Slide 34
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 35
CONCEITO DE FRAÇÕES IONIZÁVEIS – ÁCIDOS DIPRÓTICOS
CT,Na2CO3
pH fixo

## Slide 36
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS DIPRÓTICOS

## Slide 37
FRAÇÕES IONIZÁVEIS ÁCIDOS DIPRÓTICOS

## Slide 38
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 39
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Identificação das espécies
Estabelecimento das equações pertinentes
Equações associadas a balanços de massa
Verificação das “n” espécies e existência de “n” equações
Determinação do pH da fase líquida
Cálculo da concentração das “n-1” espécies
Avaliação dos resultados calculados e sua coerência
Equações associadas a constantes de equilíbrio
Equação de eletroneutralidade da água

## Slide 40
Etapa 1: Identificação das espécies presentes na fase líquida
Etapa 2: Estabelecimento de todas as equações conhecidas
    Balanços de massa
    Equilíbrios químicos
    Equação da eletroneutralidade da água
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 41
Etapa 1: Identificação das espécies presentes na fase líquida
Etapa 2: Estabelecimento de todas as equações conhecidas
    Balanços de massa
    Equilíbrios químicos
    Equação da eletroneutralidade da água
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 42
Etapa 3: Verificação se o problema é determinado
Etapa 4: Solução do conjunto de equações e determinação do pH da fase líquida
Etapa 5: Cálculo da concentração das demais espécies presentes em meio aquoso
Etapa 6: Avaliação dos resultados e sua coerência
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 43
Etapa 3: Verificação se o problema é determinado
Etapa 4: Solução do conjunto de equações e determinação do pH da fase líquida
Etapa 5: Cálculo da concentração das demais espécies presentes em meio aquoso
Etapa 6: Avaliação dos resultados e sua coerência
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 44
Etapa 3: Verificação se o problema é determinado
Etapa 4: Solução do conjunto de equações e determinação do pH da fase líquida
Etapa 5: Cálculo da concentração das demais espécies presentes em meio aquoso
Etapa 6: Avaliação dos resultados e sua coerência
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 45
Etapa 3: Verificação se o problema é determinado
Etapa 4: Solução do conjunto de equações e determinação do pH da fase líquida
Etapa 5: Cálculo da concentração das demais espécies presentes em meio aquoso
Etapa 6: Avaliação dos resultados e sua coerência
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 46
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 47
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 48
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 49
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 50
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 51
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 52
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 53
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 54
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 1: Adição de ácido acético em água destilada
CT,HA
pH desconhecido
H2O
10-3 M HA

## Slide 55
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 56
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 57
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 58
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 59
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 60
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 61
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 62
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 63
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 2: Adição de amônia em água destilada
CT,NH3
pH desconhecido
H2O
10-3 M NH3

## Slide 64
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 3: Adição de carbonato de sódio em água destilada
CT,Na2CO3
pH desconhecido
H2O
10-4 M Na2CO3

## Slide 65
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 3: Adição de carbonato de sódio em água destilada
CT,Na2CO3
pH desconhecido
H2O
10-4 M Na2CO3

## Slide 66
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 3: Adição de carbonato de sódio em água destilada
CT,Na2CO3
pH desconhecido
H2O
10-4 M Na2CO3

## Slide 67
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 3: Adição de carbonato de sódio em água destilada

## Slide 68
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 3: Adição de carbonato de sódio em água destilada

## Slide 69
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 4: Titulação de uma solução de NaOH 10-4 M com HCl
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
10-4 M NaOH

## Slide 70
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 4: Titulação de uma solução de NaOH 10-4 M com HCl
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
10-4 M NaOH

## Slide 71
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 4: Titulação de uma solução de NaOH 10-4 M com HCl
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
10-4 M NaOH

## Slide 72
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 4: Titulação de uma solução de NaOH 10-4 M com HCl
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
10-4 M NaOH

## Slide 73
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Chart: Concentração de Cl- (M)

## Slide 74
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 5: Titulação de uma solução de carbonato de sódio 10-4 M com HCl
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
10-4 M Na2CO3

## Slide 75
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 5: Titulação de uma solução de carbonato de sódio 10-4 M com HCl

## Slide 76
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES

## Slide 77
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Chart: Concentração de Cl- (M)

## Slide 78: CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Definição: Capacidade de uma determinada amostra em resistir a mudança do pH
Chart: Concentração de Cl- (M)

## Slide 79: CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Chart: Concentração de Cl- (M)

## Slide 80
EQUILÍBRIO QUÍMICO
DE SOLUÇÕES
Problema 6: Titulação de uma solução de carbonato de sódio 0,1 M com HCl
CT,HCl
pH desconhecido
H2O
10-4 M Na2CO3

## Slide 81: CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Chart: Concentração de Cl- (M)

## Slide 82: CONCEITO DE ALCALINIDADE E CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade cáustica

## Slide 83: CONCEITO DE ALCALINIDADE E CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade cáustica
Alcalinidade a carbonatos

## Slide 84: CONCEITO DE ALCALINIDADE E CAPACIDADE DE TAMPONAMENTO
Alcalinidade cáustica
Alcalinidade a carbonatos
Chart: pH
| 11.6 | 11.4 | 11.200000000000001 | 11.000000000000002 | 10.800000000000002 | 10.600000000000003 | 10.400000000000004 | 10.200000000000005 | 10.000000000000005 | 9.800000000000006 | 9.6000000000000068 | 9.4000000000000075 | 9.2000000000000082 | 9.0000000000000089 | 8.8000000000000096 | 8.6000000000000103 | 8.400000000000011 | 8.2000000000000117 | 8.0000000000000124 | 7.8000000000000123 | 7.6000000000000121 | 7.4000000000000119 | 7.2000000000000117 | 7.0000000000000115 | 6.8000000000000114 | 6.6000000000000112 | 6.400000000000011 | 6.2000000000000108 | 6.0000000000000107 | 5.8000000000000105 | 5.6000000000000103 | 5.4000000000000101 | 5.2000000000000099 | 5.0000000000000098 | 4.8000000000000096 | 4.6000000000000094 | 4.4000000000000092 | 4.2000000000000091 | 4.0000000000000089 | 3.8000000000000087 | 3.6000000000000085 | 3.4000000000000083 | 3.2000000000000082 | 3.000000000000008
pH | 0.00079165 | 0.004847 | 0.0095969 | 0.015634 | 0.023396 | 0.032991 | 0.044023 | 0.055583 | 0.066532 | 0.075941 | 0.083375 | 0.088872 | 0.09275 | 0.095416 | 0.097243 | 0.098538 | 0.099542 | 0.10045 | 0.10146 | 0.10275 | 0.10457 | 0.10723 | 0.1111 | 0.11659 | 0.124 | 0.13337 | 0.14426 | 0.15573 | 0.16661 | 0.17597 | 0.18337 | 0.18882 | 0.19265 | 0.19524 | 0.19695 | 0.19807 | 0.1988 | 0.19928 | 0.1996 | 0.19984 | 0.20005 | 0.20027 | 0.20055 | 0.20095
Alcalinidade total

## Slide 85: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Análise titulométrica com ácido forte
Unidade: eq/L ou mg CaCO3/L

## Slide 86: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Análise titulométrica
Ácido sulfúrico 0,02 N
Alcalinidade a carbonatos: titulação até pH 8,3
Alcalinidade total: titulação até pH 4,3

## Slide 87: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE

## Slide 88: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Determinações
V1=volume total de ácido consumido para titulação até pH 8,3
V2=volume total de ácido consumido para titulação até pH 4,3

## Slide 89: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
pH inicial
Alcalinidade a carbonatos
V1
pH igual a 8,3
V2
Alcalinidade total
pH igual a 4,3

## Slide 90: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Cálculos

## Slide 91: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: ALCALINIDADE
Cálculos

## Slide 92: COMPORTAMENTO DE ÁGUAS NATURAIS E SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO
Cátions e ânions na fase líquida
Cátions: Ca+2, Mg+2, Na+, K+,etc....
Ânions: HCO3-, CO3-2, Cl-, SO4-2, etc...

## Slide 93: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA

## Slide 94: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA
Dissolução de CO2 da atmosfera para a fase líquida
Processos de fotossíntese e respiração
Precipitação e dissolução de carbonatos

## Slide 95: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA
Sistema termodinâmico aberto
Sistema termodinâmico fechado
Modelos termodinâmicos para águas naturais

## Slide 96: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
Pressão parcial de CO2 constante
CO2(g)
CO2(L)

## Slide 97: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(aq)
 0

## Slide 98: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Água
Atmosfera
CO2(g)
CO2(L)
Pressão parcial do CO2 na atmosfera: 10-3,5 atm

## Slide 99: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Temperatura (°C) | Log KH (M/atm) | Log Ka1 | Log Ka2
0 | -1,108 | -6,579 | -10,629
5 | -1,192 | -6,516 | -10,554
10 | -1,269 | -6,463 | -10,488
15 | -1,341 | -6,419 | -10,428
20 | -1,407 | -6,382 | -10,376
25 | -1,468 | -6,352 | -10,329
30 | -1,524 | -6,328 | -10,288
35 | -1,577 | -6,310 | -10,252
40 | -1,625 | -6,297 | -10,222
50 | -1,711 | -6,286 | -10,174

## Slide 100: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Temperatura em Kelvin

## Slide 101: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 102: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 103: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 104: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 105: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 106: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO
Chart: pH da fase líquida

## Slide 107: CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO NA NATUREZA
Sistema termodinâmico aberto
Sistema termodinâmico fechado
Modelos termodinâmicos para águas naturais

## Slide 108: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 109: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 110: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 111: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 112: SISTEMA ÁCIDO CARBÔNICO EM MEIO AQUOSO

## Slide 113: TITULAÇÃO DE ÁGUAS NATURAIS COM ÁCIDO FORTE

## Slide 114: TITULAÇÃO DE ÁGUAS NATURAIS COM ÁCIDO FORTE

## Slide 115: TITULAÇÃO DE ÁGUAS NATURAIS COM ÁCIDO FORTE

## Slide 116: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE ÁGUAS NATURAIS
Determina-se o pH da fase líquida
Determina-se a alcalinidade total da amostra
Calcula-se as frações ionizáveis α0, α1 e α2 do ácido carbônico
Determina-se a concentração de carbono inorgânico total na amostra
Montagem da equação geral da eletroneutralidade da água

## Slide 117: EQUILÍBRIO QUÍMICO DE ÁGUAS NATURAIS
Problema 1: Controle do pH de águas naturais
Problema 2: Mistura de águas naturais
Problema 3: Adição de cloro na fase líquida

## Slide 118: Muito Obrigado !!!