## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5010 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA AQUÁTICA E QUALIDADE DA ÁGUA
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: POLUIÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA
Introdução
Conceitos Básicos: Lei de Dalton
Constante de Henry
Parâmetro: Oxigênio Dissolvido
Comentários Finais

## Slide 3: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Volume conhecido igual a V
Pressão total conhecida igual a P
Conteúdo composto por j gases, n1, n2,...nj
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 4: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Conceito de pressão parcial
n1= número de moles do gás
R= constante universal dos gases
T= temperatura em K
V= volume total do sistema
Gás 1

## Slide 5: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Conceito de pressão parcial
Gás 2
n2= número de moles do gás
R= constante universal dos gases
T= temperatura em K
V= volume total do sistema

## Slide 6: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Conceito de pressão parcial
Gás 3
n3= número de moles do gás
R= constante universal dos gases
T= temperatura em K
V= volume total do sistema

## Slide 7: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Massa específica do gás
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 8: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Massa específica do gás
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 9: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Massa específica do gás
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 10: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Massa específica do gás
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 11: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Pressão total do sistema
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 12: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Pressão total do sistema
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 13: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Pressão total do sistema
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 14: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Pressão total do sistema
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 15: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Pressão parcial e fração molar
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 16: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Pressão parcial e fração molar
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 17: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE DALTON
Em um reator contendo N gases, cada gás exerce a mesma pressão como se este estivesse isoladamente no mesmo reator
A pressão de cada gás, portanto, é função unicamente do seu número de moles presente no reator
Estas pressões individuais são denominadas pressões parciais
Gás 1
Gás 2
Gás 3

## Slide 18: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE HENRY
Oxigênio Dissolvido
Água
Atmosfera
Pressão parcial de O2 constante
O2(g)
O2(l)

## Slide 19: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE HENRY
Concentração de A na fase líquida: mg/l, moles/l, fração molar, etc...
Concentração de A na fase gasosa: mg/l, mg/m3, atm, moles/m3, fração molar
Água
Atmosfera
A (g)
A (l)

## Slide 20: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONCEITOS BÁSICOS – LEI DE HENRY
Água
Atmosfera
A (g)
A (l)

## Slide 21: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONSTANTES DE HENRY
Composto | H (m3/m3) 20o C
Metano | 28,7
Oxigênio | 32,5
Ozônio | 3,77
Dióxido de enxofre | 0,0287

## Slide 22: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR CONSTANTES DE HENRY
Composto | H (m3/m3) 20o C
Amônia | 0,000574
Dióxido de carbono | 0,114
Cloro | 0,442
Dióxido de cloro | 0,0408
Sulfeto de hidrogênio | 0,389

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Oxigênio dissolvido de saturação

## Slide 24: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
O valor do oxigênio de saturação depende:
  Temperatura da fase líquida
  Pressão parcial do O2 na atmosfera (altitude)
  Características da fase líquida (concentração de SDT)

## Slide 25: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939

## Slide 26: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
O valor do oxigênio de saturação depende:
  Temperatura da fase líquida
  Pressão parcial do O2 na atmosfera (altitude)
  Características da fase líquida (concentração de SDT)

## Slide 27: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939
Altitude= 800 m e S=0 | 11.9201 | 11.6133 | 11.3198 | 11.0388 | 10.7697 | 10.5118 | 10.2646 | 10.0275 | 9.7999 | 9.5814 | 9.3715 | 9.1696 | 8.9755 | 8.7886 | 8.6087 | 8.4353 | 8.2681 | 8.1067 | 7.9509 | 7.8004 | 7.655 | 7.5142 | 7.378 | 7.246 | 7.118 | 6.9939 | 6.8734 | 6.7564 | 6.6426 | 6.5319 | 6.4241 | 6.3192 | 6.2168 | 6.117 | 6.0195 | 5.9243 | 5.8312 | 5.7401 | 5.651 | 5.5636 | 5.478 | 5.394 | 5.3115 | 5.2305 | 5.151 | 5.0727 | 4.9957

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
O valor do oxigênio de saturação depende:
  Temperatura da fase líquida
  Pressão parcial do O2 na atmosfera (altitude)
  Características da fase líquida (concentração de SDT)

## Slide 29: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Temperatura (Celsius)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Pressão atmosférica e S=0 | 13.1084 | 12.771 | 12.4482 | 12.1392 | 11.8433 | 11.5598 | 11.2879 | 11.0272 | 10.777 | 10.5367 | 10.3058 | 10.0839 | 9.8704 | 9.6649 | 9.467 | 9.2763 | 9.0924 | 8.915 | 8.7437 | 8.5782 | 8.4182 | 8.2635 | 8.1136 | 7.9685 | 7.8278 | 7.6913 | 7.5588 | 7.4301 | 7.305 | 7.1832 | 7.0648 | 6.9493 | 6.8368 | 6.727 | 6.6198 | 6.5151 | 6.4127 | 6.3126 | 6.2145 | 6.1185 | 6.0243 | 5.9319 | 5.8413 | 5.7522 | 5.6647 | 5.5786 | 5.4939
Altitude= 800 m e S=0 | 11.9201 | 11.6133 | 11.3198 | 11.0388 | 10.7697 | 10.5118 | 10.2646 | 10.0275 | 9.7999 | 9.5814 | 9.3715 | 9.1696 | 8.9755 | 8.7886 | 8.6087 | 8.4353 | 8.2681 | 8.1067 | 7.9509 | 7.8004 | 7.655 | 7.5142 | 7.378 | 7.246 | 7.118 | 6.9939 | 6.8734 | 6.7564 | 6.6426 | 6.5319 | 6.4241 | 6.3192 | 6.2168 | 6.117 | 6.0195 | 5.9243 | 5.8312 | 5.7401 | 5.651 | 5.5636 | 5.478 | 5.394 | 5.3115 | 5.2305 | 5.151 | 5.0727 | 4.9957
Altidude=800 m e Cl=5.000 mg/L | 11.218 | 10.9353 | 10.6646 | 10.4054 | 10.157 | 9.9188 | 9.6904 | 9.4712 | 9.2607 | 9.0584 | 8.864 | 8.677 | 8.4971 | 8.3238 | 8.1568 | 7.9958 | 7.8406 | 7.6906 | 7.5458 | 7.4059 | 7.2705 | 7.1394 | 7.0125 | 6.8895 | 6.7702 | 6.6545 | 6.542 | 6.4327 | 6.3264 | 6.223 | 6.1222 | 6.024 | 5.9282 | 5.8347 | 5.7433 | 5.6541 | 5.5667 | 5.4812 | 5.3975 | 5.3154 | 5.2349 | 5.1559 | 5.0783 | 5.0021 | 4.9271 | 4.8533 | 4.7806

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODsat em mg/L (Condição padrão – 1 atm)
T=temperatura da fase líquida em Kelvin

## Slide 31: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODsat em mg/L
T=temperatura da fase líquida em Celsius

## Slide 32: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODp em mg/L
T=temperatura da fase líquida em Kelvin
t=temperatura em Celsius
P e Pv= pressão em atm

## Slide 33: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ODsat e Ods em mg/L - (Condição padrão – 1 atm)
T=temperatura da fase líquida em Kelvin
S=salinidade em g/Kg

## Slide 34: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Comportamento dinâmico do parâmetro oxigênio dissolvido na fase líquida !!
Oxigênio na fase gasosa
Oxigênio na fase líquida
Algas na fase líquida
Reaeração
Fotossíntese
Respiração
Desoxigenação carbonácea
Desoxigenação nitrogenada
Demanda bentônica

## Slide 35: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Chart: Data
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD na superfície (2 metros abaixo da superfície)

## Slide 36: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Reservatório Billings – Braço do Rio Grande
Concentração de OD no fundo (10 metros abaixo da superfície)
Chart: Data

## Slide 37: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Manutenção da vida aquática
Recomendável valores de OD superiores a 5,0 mg/L

## Slide 38: IMPORTÂNCIA NA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Operação de processos biológicos aeróbios de tratamento
Recomendável valores de OD em torno de 2,0 mg/L

## Slide 39: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Água
Atmosfera
A (g)
A (l)
Condição de equilíbrio !!!

## Slide 40: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
CGi
CG

## Slide 41: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 42: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 43: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 44: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 45: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 46: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 47: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 48: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 49: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 50: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA

## Slide 51: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Para H menor do que 0,002 L/L, fase gasosa controla o processo de transferência de massa
Para H maior do que 0,05 L/L, fase liquida controla o processo de transferência de massa
H entre 0,002 e 0,05 L/L, ambas as fases controlam o processo de transferência de massa

## Slide 52: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Em um sistema em equilíbrio, as taxas de transferência do contaminante da fase gasosa para a fase líquida e vice-versa são absolutamente iguais
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 53: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Caso o sistema não esteja em equilíbrio, a transferência do contaminante ocorrerá de forma que o equilíbrio seja atingido
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 54: PROCESSOS DE ARRASTE COM AR TRANSFERÊNCIA DE MASSA
O tempo necessário para que o equilíbrio seja atingido depende das condições cinéticas dos processos de transferência de massa das fases líquida e gasosa
Fase líquida
Fase gasosa
Interface gás-líquido
CL
CLi
Cgi
Cg

## Slide 55: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Método de Winkler modificado pela azida sódica
Fixação do oxigênio dissolvido
Análise titulométrica

## Slide 56: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Adição de sulfato manganoso para fixação do oxigênio dissolvido
Adição de álcali iodeto de azida sódica

## Slide 57: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Adição de ácido sulfúrico concentrado
Adição de amido (indicador)
Titulação com solução 0,025 N de tiossulfato de sódio

## Slide 58: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Titulação com solução 0,025 N de tiossulfato de sódio
Cálculos !!!

## Slide 59: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Cálculos !!

## Slide 60: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO

## Slide 61: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Método eletrométrico
Atualmente o mais comum !!
Sondas de laboratório e de campo !!
Necessitam calibração !!

## Slide 62: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO
Método eletrométrico
Atualmente o mais comum !!
Sondas de laboratório e de campo !!

## Slide 63: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA ÁGUA: OXIGÊNIO DISSOLVIDO

## Slide 64: Muito Obrigado !!!