## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5746 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL II
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Introdução
Processo de adsorção: definições
Materiais adsorventes
Isotermas de adsorção
Adsorção em sistemas naturais
Comentários finais

## Slide 3: REATORES HETEROGÊNEOS
Gás
Sólido
Líquido
Líquido
Volume de
controle
Interfaces
Transferência de massa interfacial

## Slide 4: REATORES HETEROGÊNEOS
Transferência de massa entre a fase líquida e fase sólida
Acúmulo interfacial
(a) Sistema real
(b) Sistema idealizado
C
Cs

## Slide 5: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Definição: Fenômeno interfacial que permite a transferência de compostos (adsorvato) da fase líquida para uma superfície sólida (adsorvente), ficando nela retida.

## Slide 6: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Absorção: Acumulação do adsorvato no interior dos poros do material adsorvente
Adsorção: Acumulação do adsorvato na superfície do material adsorvente

## Slide 7: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
interface
Material adsorvedor (adsorvente)
Adsorvato
Adsorvato: contaminante transferido da fase líquida para a fase sólida
Adsorvente: fase sólida onde se dará o acúmulo do contaminante transferido a partir da fase líquida

## Slide 8: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
C = concentração na fase líquida
Fase líquida
interface
C*
dx
J
q = concentração na fase sólida

## Slide 9: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
C = concentração na fase líquida
Fase líquida
interface
C*
dx
J
q = concentração na fase sólida
q é a concentração do poluente na fase sólida, sendo, expressa como uma relação massa/massa (g/kg, mg/g, etc...)
C* é a concentração do poluente na interface sólido líquido, expresso como mg/l, µg/l, etc…

## Slide 10: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Carvão ativado em pó
Carvão ativado granular

## Slide 11: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Resinas de troca iônica
Zeólitas naturais

## Slide 12: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
C = concentração na fase líquida
Fase líquida
interface
C*
dx
J
q = concentração na fase sólida
O acúmulo de massa em interface tanto será maior quanto maior for a sua área interfacial !!

## Slide 13: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Carvão ativado em pó e granular
800 a 1.500 m2/g

## Slide 14: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Resinas de troca iônica
Até 600 m2/g

## Slide 15: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Silte e argilas
0,1 a 10 m2/g

## Slide 16: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Partículas rígidas
Diâmetro: 0,1 mm (100 µm)

## Slide 17: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Partículas rígidas
Diâmetro: 0,01 mm (10 µm)

## Slide 18: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Partículas rígidas
Diâmetro: 0,001 mm (1,0 µm)

## Slide 19: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Partículas porosas
Diâmetro variável !!
800 a 1.500 m2/g
Estrutura do carvão ativado
Poros internos
Adsorvente

## Slide 20: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Superfície do carvão ativado
Sítios de adsorção
Moléculas do adsorvato
Tempo T=0

## Slide 21: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Superfície do carvão ativado
Sítios de adsorção
Moléculas do adsorvato
Tempo T=T1

## Slide 22: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Superfície do carvão ativado
Concentração na fase sólida (q)
Concentração na fase líquida (Ce)
Tempo T=T∞

## Slide 23: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Superfície do carvão ativado
Concentração na fase sólida (q)
Concentração na fase líquida (Ce)
Tempo T=T∞
Isoterma de adsorção
Isoterma de Langmuir

## Slide 24: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Chart: Concentração na fase líquida (ug/l)

## Slide 25: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Isoterma de Langmuir
Chart: Concentração na fase líquida (ug/l)

## Slide 26: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Superfície do carvão ativado
Concentração na fase sólida (q)
Concentração na fase líquida (Ce)
Tempo T=T∞
Isoterma de adsorção
Isoterma de Freundlich

## Slide 27: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Chart: Concentração na fase líquida (ug/L)

## Slide 28: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

## Slide 29: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
MCAP1
T=C0
T=C1
MCAP2
T=C0
T=C2
MCAP6
T=C0
T=C6
MCAP5
T=C0
T=C5
MCAP4
T=C0
T=C4
MCAP3
T=C0
T=C3
Dosagem de CAP variável e concentração de adsorvato inicial constante

## Slide 30: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

## Slide 31: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

## Slide 32: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Chart: Log C (ng/l)
| 1.8325089127062364 | 1.7160033436347992 | 1.5910646070264991 | 1.4771212547196624 | 1.1760912590556813 | 0.85733249643126852
Log q | 1.0882 | 1.0377 | 0.9939 | 0.8446 | 0.73961 | 0.60733

## Slide 33: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
A ocorrência do processo de transferência de massa está condicionada a existência de um gradiente de concentração !!!

## Slide 34: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
Quanto maior for este gradiente de concentração maior será a transferência de massa !!!

## Slide 35: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
A transferência de massa está diretamente relacionado ao valor de KL. Quanto maior esse, maior é a taxa de transferência de massa !!!

## Slide 36: TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM REATORES HETEROGÊNEOS
C
Fase líquida
interface
C*
escoamento
A taxa de transferência de massa é diretamente proporcional a área interfacial!!!

## Slide 37: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Objetivo: Equacionamento da evolução da concentração efluente C com o tempo
Reator em batelada
Volume conhecido
Cs=concentração de partículas
dp=diâmetro das partículas
Transferência de massa (Lei de Fick)
C

## Slide 38: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 39: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 40: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 41: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 42: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 43: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx
Quanto maior o gradiente de concentração, maior a TTM.
Quanto maior KL, maior a TTM
Quanto maior a relação Ai/V, maior a TTM

## Slide 44: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
A solução da equação acima requer que o valor de C* seja eliminado da mesma !!!
Uma vez que está postulando-se que há um acúmulo de C na superfície sólida, para um reator em batelada, C* deverá ser variável no tempo !!!

## Slide 45: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
q
C
C*
dx

## Slide 46: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
C
q
q é a concentração do poluente na fase sólida, sendo, expressa como uma relação massa/massa (g/kg, mg/g, etc...)
C* é a concentração do poluente na interface sólido líquido, expresso como mg/l, µg/l, etc…

## Slide 47: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
C
q
Kd é definido como sendo um coeficiente de partição entre ambas as fases líquida e sólida
No início do processo, q é igual a zero e, conseqüentemente, C* também é igual a zero
Para reator em batelada, q, C e C* serão grandezas variáveis no tempo

## Slide 48: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico
C
C*
dx

## Slide 49: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 50: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 51: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 52: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 53: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 54: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 55: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Volume de controle
macroscópico
C
Volume de controle
microscópico

## Slide 56: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Chart: Tempo (minutos)

## Slide 57: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Chart: Tempo (minutos)

## Slide 58: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Chart: Tempo (minutos)

## Slide 59: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
C
q
Ceq
q
Isoterma de adsorção

## Slide 60: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Chart: Tempo (minutos)

## Slide 61: REATORES HETEROGÊNEOS ACÚMULO DE CONTAMINANTES EM FASE SÓLIDA
Chart: Tempo (minutos)

## Slide 62: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
volatilização
biodegradação
decomposição
fotoquímica
Comportamento de compostos orgânicos em águas naturais !

## Slide 63: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
volatilização
biodegradação
decomposição
fotoquímica
sedimentação
Comportamento de compostos orgânicos em águas naturais em presença de sólidos !

## Slide 64: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
volatilização
biodegradação
decomposição
fotoquímica
sedimentação
Isoterma linear !!

## Slide 65: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
volatilização
biodegradação
decomposição
fotoquímica
sedimentação
Kd é definido como sendo um coeficiente de partição !

## Slide 66: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
superfície sólida
compostos orgânicos dissolvidos na fase líquida
compostos orgânicos naturais
adsorvidos na fase sólida

## Slide 67: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
superfície sólida
compostos orgânicos dissolvidos na fase líquida
compostos orgânicos naturais
adsorvidos na fase sólida
foc depende do tipo de solo
Solos arenosos: foc menor do que 0,1%
Solos argilosos: foc entre 2,0% até 10%

## Slide 68: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
superfície sólida
compostos orgânicos dissolvidos na fase líquida
compostos orgânicos naturais
adsorvidos na fase sólida

## Slide 69: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
superfície sólida
compostos orgânicos dissolvidos na fase líquida
compostos orgânicos naturais
adsorvidos na fase sólida

## Slide 70: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS
Koc= coeficiente de partição entre ambas as concentrações de C na fase líquida e por massa de carbono orgânico na fase sólida em L/kg
Kow= coeficiente de partição octanol-água (adimensional)

## Slide 71: PROCESSOS DE ADSORÇÃO EM SISTEMAS NATURAIS

## Slide 72: Muito Obrigado !!!